Инв. № 1/3

| Заказчик: Управление ЖКХ ПЭТСА администрации муниципального образования Усть–Абаканский район | Муниципальный контракт: № 26 от 03.09.2010 г. |
| --- | --- |

CХЕМА ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ПЛАНИРОВАНИЯ

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ УСТЬ – АБАКАНСКИЙ РАЙОН

РЕСПУБЛИКИ ХАКАСИЯ

Том III. Материалы по обоснованию проекта Схемы территориального планирования муниципального образования Усть – Абаканский район Республики Хакасия

Инженерно-технические мероприятия гражданской обороны. Мероприятия по предупреждению чрезвычайных ситуаций

(Пояснительная записка)

Исполнительный директор						Д.С. Савин

Ответственный исполнитель					Ю.А. Баранникова

Москва, 2012

Состав проекта Схемы территориального планирования

| Утверждаемые материалы: |
| --- |
| Том I. Положения о территориальном планировании муниципального образования Усть-Абаканский район Республики Хакасия | Инв.№ 1/1 |
| Обосновывающие материалы: |
| Том II. Материалы по обоснованию проекта Схемы территориального планирования муниципального образования Усть-Абаканский район Республики Хакасия | Инв.№ 1/2 |
| Том III. Материалы по обоснованию проекта Схемы территориального планирования муниципального образования Усть-Абаканский район Республики Хакасия. Инженерно-технические мероприятия гражданской обороны. Мероприятия по предупреждению чрезвычайных ситуаций | Инв.№ 1/3 (ДСП) |

Перечень графических материалов, разработанных в составе Схемы

| № п/п | Наименование | Гриф секретности | Масштаб | Количество экз. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Схема использования территории муниципального образования Усть – Абаканский район | Н/С | 1 : 100000 | 4 |
|  | Схема границ муниципальных образований муниципального образования Усть – Абаканский район | Н/С | б/м | 4 |
|  | Схема ограничений использования территорий муниципального образования Усть – Абаканский район | Н/С | 1 : 100000 | 4 |
|  | Схема границ территорий и земель муниципального образования Усть – Абаканский район | Н/С | 1 : 100000 | 4 |
|  | Схема развития объектов и сетей инженерно-технического обеспечения | Н/С | 1 : 100000 | 4 |
|  | Схема развития объектов транспортной инфраструктуры | Н/С | 1 : 100000 | 4 |
|  | Схема развития иных объектов, включая объекты социального обслуживания | Н/С | 1 : 100000 | 4 |
|  | Схема функционального зонирования и планировочной организации территории | Н/С | 1 : 100000 | 4 |
|  | Схема территориального планирования муниципального образования Усть – Абаканский район (основной чертеж) | Н/С | 1 : 100000 | 4 |
|  | Схема инженерно-геологического районирования | Н/С | 1 : 200000 | 4 |

б/м – без масштаба, Н/С – несекретная

# АВТОРСКИЙ КОЛЛЕКТИВ

| №п./п. | Должность | Ф.И.О. | Подпись |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Директор, доктор географических наук | Курбатова А.С. |  |
|  | Исполнительный директор, кандидат географических наук | Савин Д.С. |  |
|  | Советник, почетный строитель России | Курбатов А.А. |  |
|  | Заместитель директора, начальник отдела территориального планирования, кандидат географических наук | Баранникова Ю.А. |  |
|  | Заместитель начальника отдела территориального планирования, кандидат сельскохозяйственных наук | Горбаченков М.В. |  |
|  | Главный инженер | Маркевич Э.В. |  |
|  | Ведущий инженер (специалист по теплоснабжению и газоснабжению) | Головин И.А. |  |
|  | Ведущий инженер (специалист по водоснабжению и канализации) | Мишина К.Г. |  |
|  | Ведущий инженер (специалист по электроснабжению и связи) | Клочков А.А. |  |
|  | Главный архитектор института | Шагова А.А. |  |
|  | Ведущий архитектор | Воронова Л.А. |  |
|  | Главный инженер (специалист по транспорту и УДС) | Домаркене О.А. |  |
|  | Инженер (специалист по транспорту и УДС) | Кантышев И.М. |  |
|  | Начальник отдела гидрогеологических исследований (специалист по оценке инженерно-строительных условий территории) | Белякова Е.М. |  |
|  | Начальник отдела геодезии и картографии | Андреев В.Л. |  |
|  | Главный инженер-картограф | Кузякова А.А. |  |
|  | Главный инженер-картограф, кандидат биологических наук | Загурский А.М. |  |
|  | Ведущий инженер-картограф | Бурметьева Т.В. |  |
|  | Главный специалист по территориальному планированию | Гриднев Д.З. |  |
|  | Главный специалист по территориальному планированию | Крайнова О.А. |  |
|  | Ведущий специалист отдела обработки и выпуска технической документации | Колчаева О.Н. |  |

СОДЕРЖАНИЕ

ВВЕДЕНИЕ	5

1. Общая характеристика территории	7

2. ИНЖЕНЕРНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ МЕРОПРИЯТИЯ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ	12

2.1. Общая характеристика возможных опасностей	12

2.2. Анализ факторов территориального поражения	12

2.3. Мероприятия по защите населения	18

3. МЕРОПРИЯТИЯ ПО ПРЕДУПРЕЖДЕНИЮ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ	25

3.1. Анализ возможных последствий воздействия чрезвычайных ситуаций природного характера на функционирование территории	25

3.2. Анализ возможных последствий воздействия современных средств поражения и чрезвычайных ситуаций техногенного характера на функционирование территории	34

3.3. Мероприятия по предупреждению чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера	50

4. ПРОТИВОПОЖАРНАЯ ОХРАНА	62

ПРИЛОЖЕНИЯ	65

Список литературы	65

Перечень сокращений и терминов	68

# ВВЕДЕНИЕ

Данный раздел разработан в целях анализа и оценки рисков возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на территории муниципального образования Усть-Абаканский район Республики Хакасия.

В работе рассмотрены инженерно-технические мероприятия гражданской обороны, мероприятия по предупреждению чрезвычайных ситуаций, а также организационные мероприятия, направленные на обеспечение жизнедеятельности населения, функционирование организаций (предприятий), на снижение риска возникновения чрезвычайных ситуаций и защиту населения от последствий возможных аварий и катастроф техногенного и природного характера, в случае военных действий или вследствие этих действий, в том числе диверсионных и террористических актов.

Раздел «Инженерно-технические мероприятия гражданской обороны. Мероприятия по предупреждению чрезвычайных ситуаций» (в дальнейшем - раздел «ИТМ ГОЧС») разработан в соответствии с:

- Градостроительным кодексом Российской федерации от 24.12.2004;

- Федеральным законом от 21.12.1994 N 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера»;

- Законом Республики Хакасия от 17 ноября 1998 года N 43 (с изменениями на 21.02.2007) Закон «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера в Республике Хакасия»;

- СП 11-112-2001 «Порядок разработки и состав раздела «Инженерно-технические мероприятия гражданской обороны. Мероприятия по предупреждению чрезвычайных ситуаций» градостроительной документации для территорий городских и сельских поселений, других муниципальных образований»;

- СНиП 2.01.51-90 «Инженерно-технические мероприятия гражданской обороны»;

- СНиП II-11-77* «Защитные сооружения гражданской обороны»;

- СНиП 23-01-99 «Строительная климатология»;

- СНиП 22-01-95 «Геофизика опасных природных воздействий»;

- СНиП 2.01.15-90 «Инженерная защита территорий, зданий и сооружений от опасных геологических процессов. Основные положения проектирования»;

- СНиП 2.06.15-85 «Инженерная защита территории от затопления и подтопления»;

- СНиП 2.01.53-84 «Световая маскировка населенных пунктов и объектов народного хозяйства»;

- ГОСТ Р 22.0.02-94 «Безопасность в чрезвычайных ситуациях. Термины и определения основных понятий»;

- ГОСТ Р 22.3.03-94 «Безопасность в чрезвычайных ситуациях. Защита населения. Основные положения»;

- ГОСТ Р 22.0.05-94 «Безопасность в чрезвычайных ситуациях. Техногенные чрезвычайные ситуации. Термины и определения»;

- Сборником методик по прогнозированию возможных аварий, катастроф, стихийных бедствий в РСЧС, книги 1, 2, М., 1994.

Раздел «ИТМ ГОЧС» разработан в соответствии с требованиями государственных норм, правил, стандартов и обеспечивает безопасную эксплуатацию объектов при соблюдении предусмотренных проектом мероприятий.

1. Общая характеристика территории

Муниципальное образование Усть–Абаканский район образован 
1 января 2003 г. и расположен в центральной части Республики Хакасия.

Граничит на западе с Кемеровской областью, на севере с Ширинским, Боградским районами и Сорским городским округом, на востоке с Красноярским краем и городским округом г. Абакан, на юге с Аскизским, Бейским и Алтайским районами. Городской округ Черногорск является анклавом на территории района. Протяженность территории района с запада на восток – около 150 км, с севера на юг – около 70 км.

Пгт. Усть–Абакан, являющийся административным центром района, расположен в восточной части территории в 15 км от столицы республики – г. Абакана.

В состав района входят 1 городское поселение (Усть–Абаканский поссовет) и 12 сельсоветов (таблица 1.1, схема Административно–территориальное деление). Всего в районе насчитывается 38 населенных пунктов.

Таблица 1.1. Административно–территориальное деление Усть-Абаканского района*

| № п/п | Наименование поселения | Административный центр поселения | Количество населенных пунктов | Численность населения, чел. на 01.01.10 | Площадь поселений, тыс. га** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Усть–Абаканский поссовет | пгт. Усть–Абакан | 1 | 15822 | 6,4 |
|  | Вершино–Биджинский сельсовет | с. Вершино–Биджа | 2 | 1362 | 73,4 |
|  | Весенненский сельсовет | с. Весеннее | 4 | 1306 | 83,8 |
|  | Доможаковский сельсовет | аал Доможаков | 6 | 1560 | 22,6 |
|  | Калининский сельсовет | с. Калинино | 2 | 6056 | 13,3 |
|  | Московский сельсовет | с. Московское | 3 | 1783 | 53,8 |
|  | Опытненский сельсовет | с. Зелёное | 2 | 1735 | 7,7 |
|  | Райковский сельсовет | аал Райков | 5 | 2057 | 20,7 |
|  | Расцветовский сельсовет | п. Расцвет | 2 | 3088 | 2,1 |
|  | Сапоговский сельсовет | аал Сапогов | 3 | 2567 | 7,3 |
|  | Солнечный сельсовет | с. Солнечное | 3 | 2362 | 51,5 |
|  | Усть–Бюрский сельсовет | с. Усть–Бюр | 1 | 2287 | 276,5 |
|  | Чарковский сельсовет | аал Чарков | 5 | 1774 | 132,9 |

* – в соответствии с Постановлением Правительства Республики Хакасия от 27 мая 2009 г. № 203 «О перечне населенных пунктов в границах Республики Хакасия» (с последующими изменениями)

** – требует уточнений

На 1 января 2010 года на территории муниципального района постоянно проживало 41331 человек (38,3% – городское, 61,7% – сельское население), что составляет 7,6% населения Республики Хакасия.

Заселена территория неравномерно. Плотность населения муниципального образования Усть–Абаканский район составляет 5,5 человек на 1 кв.км (в республике – 8,7 человек на 1 кв.км).

Площадь территории района в административных границах 7520,51 кв. км (12,3% от площади республики Хакасия), в том числе 3284,23 кв. км земель сельскохозяйственного назначения, 3612,71 кв. км земель лесного фонда, 172,05 кв. км земель промышленности, энергетики, транспорта, связи и т.д., 72,88 кв. км земель особо охраняемых территорий, 54,43 кв.км земель водного фонда, 40,69 кв. км земель населенных пунктов, 283,52 кв. км земель водного фонда.

Район расположен в области резко–континентального климата, характеризующегося большой амплитудой температуры воздуха. Для данного типа климата характера малоснежная, суровая с ясной солнечной погодой и дневными оттепелями зима, сухое и жаркое лето. По строительно-климатическому районированию Усть–Абаканский район относится к подрайону IВ (СНиП 23–01–99*).

Территория района характеризуется неоднородным рельефом – от широких аккумулятивных речных долин до мощных высокогорных хребтов. Западная часть района располагается в пределах горной страны, представленной фрагментами Кузнецко–Алтайской горной провинции, центральная принадлежит низкогорными сооружениям Кузнецкого нагорья, обрамляющего межгорную Минусинскую котловину. Восточная часть района относится к равнинным пространствам Минусинской котловины, которые характеризуются степным и лесостепным ландшафтом.

Усть–Абаканский район расположен в бассейне р.Уйбат. С востока район ограничен реками Енисей и Абакан, с севера – Косинским хребтом, с юга – хребтами Большой и Малый Саксыр, западная и северо–западная границы проходят по склонам хребта Тегиртыз и Батеневского кряжа.

Минерально-сырьевые ресурсы района значительны и многообразны. В недрах Усть-Абаканского района залегают большие запасы каменного угля. Здесь распространены полиметаллы, фосфориты, соль поваренная, гипс, известняки и доломиты, пески и песчано-гравийная смесь, минеральные краски, песчаники и сиениты. Имеются признаки нефтеносности.

Усть-Абаканский район расположен на водосборных площадях рек Енисея и Оби. Основная часть, центральная и восточная части района приурочены к бассейну реки Енисей и ее основному притоку – реке Абакан; западная часть района – к бассейнам реки Томь и Белый Июс (притоки р.Оби). Основными притоками реки Абакан, протекающими по территории района является реки:  Уйбат с  притоками – Бюря, Ниня, Бейка; реки Томь – Теренсуг; реки Белый Июс – Харатас.

В пределах района выделяется Улуг–Кольская бессточная область, расположенная в Уйбатской степи в бассейне реки Абакан. На территории района распространены многочисленные озера, различные по происхождению и химическому составу.

На территории района в пойме реки Абакан развита искусственная ирригационная сеть с наливными озерами – оз.Наливное, Красное. На питание системы частично разбирается сток р. Абакан и ее притоков. Наиболее крупный магистральный канал – Абаканский (32 км).

Почвенный покров района чрезвычайно разнообразен, что создает предпосылки для его хозяйственного использования, в первую очередь для ведения лесного и высокоинтенсивного сельского хозяйства.

В таежной зоне по горным склонам и межгорным долинам преобладают подзолистые суглинистые и супесчаные типы почв, дерново-карбонатные лесные, темно–серые оподзоленные, горные дерново-подзолистые оглеенные и щебнистые почвы, что связано с частым выходом скальных пород и наличием значительного количества обломочного материала. В степной части района распространены, преимущественно,  чернозёмы оподзоленные, выщелоченные, обыкновенные, южные, а также, каштановые почвы. Из последних преобладают темно–каштановые и каштановые почвы.

Основной проблемой использования почв является недостаток влаги. Кроме того, некоторые фрагменты почвенного покрова района характеризуются каменистостью или солонцеватостью, что сдерживает их хозяйственное использование.

Около 60 % территории района занимают сельхозугодья, мелкозлаково-полынные степи и каменистые участки. Подлинно целинных степей практически не сохранилось. Отдельные степные участки с характерной флорой сохранились, в основном, только на неудобьях.

Территория района на 40,8 % покрыта лесами. В лесостепной полосе леса редкие и состоят из сосны, березы и осины. В таежной зоне района имеются лиственничные, сосновые, пихтово-кедровые и березовые леса.

На территории Усть-Абаканского района ведением лесного хозяйства занимается Усть–Бюрское и Абаканское лесничества Государственного комитета по лесу Республики Хакасия. Кроме того, на территории района расположены кварталы ФГУ «Государственный природный заповедник «Хакасский».

Усть–Бюрское лесничество Государственного комитета по лесу Республики Хакасия, общей площадью 336 тыс. га, содержит в своем составе 5 участковых лесничеств  – Инейское, Кискачинское, Усть–Бюрское, Майское, Усть–Абаканское.

Абаканское лесничество Государственного комитета по лесу Республики Хакасия включает в себя три участковых лесничества, из которых на территории Усть-Абаканского района располагается только Биджинское участковое лесничество (13,1 тыс.га, в т.ч. лесопокрытая площадь – 4,7 тыс.га). Лесничество ведет хозяйственную деятельность в т.н. «бывших сельских лесах» – землях сельхозназначения, находящихся в федеральной собственности и ожидающих перевода в установленном порядке в земли лесного фонда. В частности, на территории района имеется около 3,5 тыс. га лесных земель (в том числе, лесопокрытая площадь – 3,4 тыс. га), находящихся на землях иных категорий.

ФГУ «Государственный природный заповедник «Хакасский» ведет свою деятельность на землях особо охраняемых природных территорий. На территории района располагаются два участка заповедника: «Камызякская степь с озером Улуг–Коль» (4789 га) и «Хол–Богаз» (2499 га).

Усть–Абаканский район может быть отнесен к промышленно–аграрному типу.

Современная экономическая специализация района следующая:

- Добыча каменного угля (межрегиональное значение);

- Сельское хозяйство (региональное значение);

- Добыча неметаллических полезных ископаемых (региональное значение).

В число крупных и средних промышленных предприятий, действующих на территории района и имеющих определяющее значение для местной экономики, входят: кирпичный завод ООО «Усть–Абаканское» (пгт. Усть–Абакан, квартал Подгорный), золотодобывающая компания ЗАО «Золотая звезда» (пгт. Усть–Абакан), ОАО «Уйбатский леспромхоз» (с. Усть–Бюр). Добычу угля на территории района ведут ООО «Абаканская горная компания» и ОАО «СУЭК».

К настоящему моменту на территории района действуют 6 сельскохозяйственных организаций и 399 крестьянских (фермерских) хозяйств. Основные виды деятельности выращивание зерновых и зернобобовых, кормовых культур, картофеля и овощей, производство молока, мяса птицы, говядины и свинины, а также разведение овец. В агропромышленном комплексе района крупными товаропроизводителями являются ЗАО «Усть–Абаканский» (п. Тепличный), специализирующийся на выращивании овощей, и АО «Птицевод» (п. Расцвет), занятый производством яиц и диетического мяса.

Районный центр пгт. Усть–Абакан имеет сообщение со всеми населенными пунктами района. Протяженность автомобильных дорог общего пользования составляет 447,07 км, в том числе с твердым покрытием – 390,37 км (87,3%). Несмотря на относительно низкую плотность автомобильных дорог с твёрдым покрытием (0,052км/км2 при среднем значении по стране 0,035 км/км2), связанную с рельефом и большой площадью района, Усть–Абаканский район обладает достаточно развитой транспортной сетью.

Через Усть–Абаканский район проходят основные автомобильные магистрали республики Хакасия (федеральная трасса М–54 "Енисей" и автодорога регионального значения Абакан – Ак-Довурак). Также имеется разветвлённая сеть автодорог межмуниципального значения. Всё это  создает оптимальные условия для перемещения сырья и готовых товаров.

Через территорию района проходят две железнодорожные линии «Абакан – Копьево – Ачинск» и Новокузнецк – Бискамжа – Абакан Красноярской железной дороги, филиала ОАО «РЖД», через которую осуществляется движение как грузовых, так и пассажирских составов. На территории Усть-Абаканского  района располагается 8 железнодорожных станций: ст.Усть–Бирь, ст.Уйбат, ст.Капчалы, ст.Оросительный, ст.Ташеба, ст.Хоных, ст.Тигей и ст. Кирба. В данный момент общая протяжённость железнодорожных линий в границах района составляет порядка 192 км.

По территории района проходят воздушные и водные пути. Имеется посадочная площадка малой авиации. Она располагается на юго-восточной окраине села Усть–Бюр. Ближайший к району аэропорт находится в региональном центре г.Абакан (международный аэропорт Абакан).

Посредством водного транспорта перевозка грузов и пассажиров может осуществляться по реке Енисей. Имеются необорудованные пристани в двух населённых пунктах (пгт. Усть–Абакан и аал Мохов). Паромных переправ на реках нет.

Трубопроводный транспорт на территории Усть-Абаканского района отсутствует.

# 2. ИНЖЕНЕРНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ МЕРОПРИЯТИЯ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ

## 2.1. Общая характеристика возможных опасностей

На территории Усть-Абаканского района отсутствуют категорированные объекты, определяемые в соответствии с постановлением Правительством РФ от 03.10.98 № 1149.

Согласно СНиП 2.01.51-90 «Инженерно-технические мероприятия гражданской обороны» территория района располагается в зоне возможного разрушения, опасного радиоактивного и химического загрязнения.

Усть-Абаканский район находится в зоне катастрофического затопления в случае прорыва плотины Саяно-Шушенской ГЭС.

В соответствии с картами общего сейсмического районирования ОСР-97-А и ОСР-97-В на территории района возможны землетрясения с силой 7 баллов со средним периодом повторяемости 1 раз в 500 лет. В соответствии с картой ОСР-97-С – с силой 8 баллов 1 раз в 5000 лет. Исходя из сейсмических наблюдений на территории района возможно возникновение 1-2 землетрясений в год с силой до 3-х баллов.

Ряд населенных пунктов на территории района подвергается затоплению во время паводков на р. Абакан.

К возникновению ЧС на территории могут привести аварии (технические инциденты) на линиях электроснабжения, тепловых и водопроводных сетях, очистных сооружениях, взрывы на взрывопожароопасных объектах, химически опасных объектах, аварийные ситуации на авто- и железнодорожных магистралях с выбросом АХОВ (аммиак, хлор) и разливами ЛВЖ и СУГ.

На территории района расположены 2 действующих скотомогильника и биотермическая яма для утилизации останков павших животных, являющиеся потенциальными источниками распространения патогенных микроорганизмов и ухудшения эпидемиологической обстановки.

## 2.2. Анализ факторов территориального поражения

Научно-технический прогресс привел к возможности создания новых видов оружия, обладающего большой поражающей способностью и предназначенного для нанесения массовых потерь или разрушений – оружия массового поражения (ОМП). В настоящее время наиболее мощным ОМП является ядерное оружие. Оно обладает такими поражающими факторами, как ударная волна, световое излучение, проникающая радиация, радиоактивное заражение и электромагнитный импульс. Поражающее действие того или иного ядерного взрыва зависит от мощности использованного боеприпаса, вида взрыва и типа ядерного заряда.

При применении в особый период ОМП территория района может оказаться в зоне возможных сильных разрушений, где давление ударной волны на поверхности земли составит 0,3 кгс/см2 и более. На всей территории района может образоваться зона возможного опасного радиоактивного заражения.

Оценка степени радиоактивного заражения местности при применении противником ОМП проводится с целью выявления возможных последствий воздействия радиоактивного излучения на людей и сельскохозяйственных животных, а также для определения эффективности защитных мероприятий в зонах радиоактивного заражения. При этом на основе конкретных данных о количестве, мощности и координатах взрывов, направления и скорости ветра определяются уровни (или дозы) радиоактивного заражения местности.

Поражающее действие радиоактивного заражения местности определяется, главным образом, общим внешним облучением. Поэтому характеристикой поражающего действия радиоактивного заражения местности является доза радиации, которую может получить человек за время пребывания в зараженных районах. По степени заражения и возможным последствиям внешнего облучения на зараженной местности (как в районе взрыва, так и на следе облака) принято выделять зоны умеренного (А), сильного (Б), опасного (В) и чрезвычайно опасного (Г) заражения.

Зона умеренного заражения (зона А) – самая большая по размерам. На ее внешней границе доза радиации до полного распада – 40Р, уровень радиации через час после взрыва – 8 Р/ч, а через 10 часов – 0,5 Р/ч.

В пределах зоны сильного заражения (зона Б) опасность радиационных поражений существенно больше. На внешней ее границе доза радиации до полного распада – 400Р, уровень радиации через 1 час после взрыва – 80 Р/ч, а через 10 часов – 5 Р/ч. Население в течение первых суток после выпадения радиоактивных веществ может получить дозу облучения на открытой местности от 200 до 600 Р

На внешней границе зоны опасного заражения (зона В) доза радиации до полного распада 1200 Р, а уровень радиации через 1 час после взрыва – 240 Р/ч, а через 10 часов – 15 Р/ч. В зоне опасного заражения население может получить тяжелые поражения, особенно в первые сутки. В середине зоны В люди, располагающиеся на открытой местности, за первые сутки могут получить дозу 900 Р.

На внешней границе зоны чрезвычайно опасного заражения (зоны Г) доза радиации составляет 4000 Р, уровень радиации через 1 час после взрыва – 800 Р/ч, а в середине зоны радиации примерно составит до10000 Р. На внешней границе зоны Г люди, располагающиеся на открытой местности, за первые сутки могут получить дозу около 1300 Р.

Результаты прогнозирования являются ориентировочными и служат исходными данными для организации радиационной разведки, защиты населения и сельскохозяйственных животных, растений, использования транспортных магистралей в условиях заражения и т.д.

В зоне умеренного заражения А в течение первых суток после ее образования население, находящееся на открытом пространстве, население получает дозы радиации, приводящие к потере трудоспособности. Однако при передвижении в этой зоне на автомобилях, а также в случае нахождения в простейших укрытиях и зданиях, население, как правило не получает доз радиации, приводящих к потере трудоспособности. За внешней границей зоны А потеря трудоспособности населения, находящегося на открытом пространстве исключается.

В зоне сильного заражения Б опасность радиационных поражений существенно увеличивается. Население, находящиеся на открытом пространстве в этой зоне в течение первых 12 часов после выпадения радиоактивных веществ, может получить серьезные радиационные поражения, приводящие к потере трудоспособности.

В зоне опасного заражения В тяжелые радиационные поражения для населения, находящегося на открытом пространстве, возможны даже при кратковременных действиях, особенно в первые сутки после взрыва. Радиационные поражения в зоне В исключаются только при нахождении в укрытии и при строгом соблюдении соответствующего режима действий на зараженной местности.

В зоне чрезвычайно опасного заражения Г, даже при нахождении в каменных зданиях, в течение первых часов после заражения население получает тяжелые радиационные поражения. Открытое пребывание на местности в этой зоне в течение 6–8 часов возможно лишь не ранее чем через 3–4 суток после взрыва.

Территорию, в пределах которой возможно возникновение пожаров при прогнозируемом применении ОМП, принято называть зоной массовых пожаров.

В зоне массовых пожаров выделяют:

1) зону пожаров в завалах (часть очага ядерного поражения, где здания и сооружения полностью разрушаются);

2) зону сплошных пожаров (часть очага ядерного поражения, где здания и сооружения сохраняются или получают слабые разрушения, но подавляющее большинство их охвачено огнем);

3) зону отдельных пожаров (часть очага ядерного поражения, где могут иметь место пожары в отдельных зданиях).

Особую форму сплошного пожара представляет огневой шторм, основными признаками которого являются: восходящий поток продуктов сгорания и нагретого воздуха, достигающий высоты до 5 км, и движение воздуха от периферии к центру пожара со скоростью более 50 км/ч.

В зависимости от огнестойкости зданий, плотности застройки и атмосферных условий с течением времени зона отдельных пожаров может превратиться в зону сильных пожаров.

Районами, где может быстро распространяться огонь, являются районы и участки, застроенные:

1) зданиями 4 степени огнестойкости при плотности застройки 10% и более;

2) зданиями 3 степени огнестойкости при плотности застройки 20% и более;

3) здания ми 1 и 2 степени огнестойкости при плотности застройки 30% и более;

Ориентировочно можно считать, что в районах застройки зданиями 4 и 5 степени огнестойкости на площади более 2 км2, длительность пожара составит 12 ч, а при застройке зданиями 3 степени огнестойкости – до суток. Продолжительность пожаров в завалах следует принимать не менее суток.

Характеристика пожаров в очаге поражения представлена в таблице 2.1.

Таблица 2.1. Характеристика пожаров в очаге поражения

| Степень огнестойкости зданий | Избыточное давление ударной волны кгс/см2 | Пожарная обстановка |
| --- | --- | --- |
|  |  | До 30 мин после взрыва | Через 1-2 ч после взрыва |
| Застройка района. Здания категории В, Г и Д по пожарной опасности |
| IV-V | 0,1 – 0,2 | Зоны отдельных пожаров | Сплошные завалы при плотности застройки 10% и более |
|  | 0,2 и более | Пожары в завалах |
| III | 0,1 – 0,2 | Зоны отдельных пожаров | Сплошные завалы при плотности застройки 20% и более |
|  | 0,2 – 0,5 | Зоны сплошных пожаров | Сплошные пожары, быстрое распространение огня при плотности застройки 20% и более |
| I-II | 0,1 – 0,2 | Зоны отдельных пожаров | Быстрое распространение огня при плотности застройки 30% и более |
| Здания категорий А и Б по пожарной опасности |
| I-II | 0,1 – 0,5 | Зона сплошных пожаров, возможно быстрое распространение огня, взрывы аппаратуры и емкостей |

Радиусы (в км) зон возникновения пожаров от воздействия светового излучения ядерного взрыва (лето, очень слабая дымка) представлены в таблице 2.2.

Таблица 2.2. Характеристика радиусов (км) зон возникновения пожаров от воздействия светового излучения ядерного взрыва

| Вид пожара | Вид взрыва | Мощность взрыва |
| --- | --- | --- |
|  |  | тыс. т | млн. т |
|  |  | 1 | 10 | 20 | 50 | 100 | 200 | 500 | 1 | 2 | 5 | 110 |
| Сплошной | Наземный Воздушный | 0,4 0,7 | 1,1 1,8 | 1,4 2,4 | 2,1 3,6 | 3 4,9 | 3,5 6,2 | 5,2 9,5 | 6,5 13 | 8,5 16 | 11,5 23,5 | 15 31 |
| Отдельные | Наземный Воздушный | 1,1 1,5 | 2,4 3,2 | 3 4,1 | 4 5,5 | 5,2 7 | 6,5 8,8 | 8,7 12 | 11 15 | 14 19 | 19 28 | 24 37 |

Расчетные параметры воздуха при массовых пожарах в застройке рассматриваемой территории представлены в таблице 2.3.

Таблица 2.3. Расчетные параметры воздуха при массовых пожарах

| Вид пожара | Плотность застройки | Скорость ветра | Температура воздуха, 0С | Ожидаемые концентрации по объему, % |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | СО | СО2 | О2 |
| Пожары в завалах | Более 20 | 2-4 | 230 | 0,4 | 3 | 17 |
| Отдельные пожары | Менее 10 | 3-5 | 200 | 0,3 | 1 | 21 |
| Сплошные пожары | Более 20 | 3-5 | 500 | 0,2 | 2,5 | 18 |
| Огневой шторм | Более20 | 4 и менее | 800 | 2,6 | 11,4 | 7,4 |

Химическое оружие – один из видов оружия массового поражения, поражающее действие которого основано на использовании боевых токсичных химических веществ (БТХВ).

К БТХВ относятся отравляющие вещества (ОВ) и токсины, оказывающие поражающее действие на организм человека и животных, а также фитотоксиканты, которые могут применяться в военных целях для поражения различных видов растительности.

В качестве средств доставки химического оружия к объектам поражения используется авиация, ракеты, артиллерия, средства инженерных и химических войск.

К числу боевых свойств и специфических особенностей химического оружия относятся:

– высокая токсичность ОВ и токсинов, позволяющая в крайне малых дозах вызывать тяжелые и смертельные поражения;

– биохимический механизм поражающего действия БТХВ на живой организм;

– способность ОВ и токсинов проникать в здания, сооружения и поражать находящихся там людей;

– длительность действия ввиду способности БТХВ сохранять определенное время свои поражающие свойства на местности, вооружении, технике и в атмосфере;

– трудность своевременного обнаружения факта применения противником БТХВ и установления его типа;

– необходимость использования для защиты от поражения (заражения) и ликвидации последствий применения химического оружия разнообразного комплекса специальных средств химической разведки, индивидуальной и коллективной защиты, дегазации, санитарной обработки, антидотов и др.

Результатом применения химического оружия могут быть тяжелые экологические и генетические последствия, устранение которых потребует длительного времени. Поражающими факторами химического оружия являются различные виды боевого состояния БТХВ (пар, аэрозоль и капли). БТХВ в виде грубодисперсного аэрозоля или капель заражают местность, технику, материальные средства, водоемы и способны поражать незащищенных людей как в момент оседания частиц на поверхность тела человека (кожно-резорбтивные поражения), так и после их оседания вследствие испарения с зараженной поверхности (ингаляционные поражения) или в результате контактов людей с зараженными поверхностями (контактные кожно-резорбтивные поражения).

Высокоточное оружие (ВТО) – оружие, эффективность поражения которым малоразмерных целей с первого пуска (выстрела) приближается к единице в любых условиях обстановки. ВТО зарубежных государств оборудуются тепловыми, инфракрасными, телевизионными, лазерными, радиолокационными и комбинированными системами наведения, обеспечивающими высокую точность попадания в цель от 2 до 10 м, в перспективе – до одного метра. Дальность пуска (стрельбы) тактических высокоточных боеприпасов достигает 100-430 км, стратегических – 2500 км. Такая дальность позволяет наносить удары по объектам практически на всей территории страны.

Стационарное расположение объектов экономики позволяет противнику заранее установить их координаты и наиболее уязвимые места в технологическом комплексе, что свидетельствует о существенной роли высокоточного оружия в современном вооруженном конфликте, так как в этом случае оно может быть использовано по целям, роль и значение которых особенно важны для устойчивости функционирования объекта в целом.

Новейшие образцы обычного ВТО по эффективности поражения приближаются к тактическому ядерному оружию, а в некоторых случаях превосходят его, так как способны одним боеприпасом надежно поразить точечные цели. Массированные удары обычным ВТО по объектам систем энергетики и управления, предприятиям транспорта, машиностроения способны парализовать жизнедеятельность страны, а при разрушении пожаро-, взрыво-, химически-, радиационно- и других потенциально опасных объектов – вызвать крупные катастрофы. Благодаря высокой точности и эффективности поражения наземных, воздушно-космических и морских целей, новые виды ВТО интенсивно разрабатываются и поступают на вооружение вооруженных сил всех экономически развитых стран мира.

Технические средства противодействия системам наведения ВТО потребуется устанавливать на защищаемых объектах заблаговременно, при возникновении военной угрозы.

Таким образом, обычные средства поражения на сегодняшний день являются высокоэффективным средством вооруженной борьбы, и их использование будет приводить к поражению населения и разрушению объектов экономики. Для определения эффективности мероприятий по защите населения и территорий необходимо пользоваться методиками по определению показателей возможной обстановки при применении обычных средств поражения.

С целью организации надежной защиты объектов от обычного ВТО необходимо иметь определенные исходные данные, прежде всего такие, как результаты анализа ВТО потенциального противника, его боевых возможностей, систем наведения, уязвимых звеньев; уровень потенциальной опасности для объекта, перечень наиболее опасных производств, воздействие по которым этого оружия может привести к большим разрушениям, поражению населения, заражению природной среды сильнодействующими ядовитыми и другими вредными веществами; боевые возможности средств защиты, состояние и демаскирующие признаки защищаемых объектов; вероятность поражения наиболее важных их элементов, необходимое количество средств защиты объектов экономики в районе, промышленном узле, регионе.

Рост незарегистрированного оружия, увеличение количества незаконных вооруженных формирований, группировок и банд создает предпосылки для возрастания числа террористических актов.

К особо опасным угрозам террористического характера относятся:

– взрывы в местах массового скопления людей;

– захват воздушных судов и других транспортных средств для перевозки людей, похищение людей, захват заложников;

– нападение на объекты, потенциально опасные для жизни населения в случае их разрушения или нарушения технологического режима;

– отправления систем водоснабжения, продуктов питания, искусственное распространение возбудителей инфекционных болезней;

– проникновение в информационные сети и телекоммуникационные системы с целью дезорганизации их работы вплоть до вывода из строя.

В настоящее время наибольшую опасность представляет возможность применения оружия массового поражения в целях терроризма.

## 2.3. Мероприятия по защите населения

Система оповещения и связи

Эффективность защиты населения и работающих смен в значительной степени зависит от своевременного их оповещения при внезапном нападении противника в военное время, или при угрозе заражения территории при авариях и катастрофах на объектах, работающих с химически и взрывопожароопасными веществами.

Существует несколько путей оповещения населения и работающих смен о грозящей опасности:

– по радиотрансляционной сети с включением громкоговорителей;

– по каналам центрального и местного телевидения;

– по ведомственным средствам радиосвязи;

– по телефонной линии АТС;

– с использование громкоговорящей связи (ГГС);

- с включением электросирен.

Согласно Постановлению СМ Правительства РФ от 01.03.93 г. № 178 «О создании локальных систем оповещения в районах размещения потенциально опасных объектов» обеспечивать действующие потенциально опасные объекты, последствия аварий на которых могут выходить за пределы этих объектов и создавать угрозу жизни и здоровью людей локальной системой оповещения, создание объединенных локальных систем оповещения для групп потенциально опасных объектов, размещенных компактно в пределах крупных промышленных центров (зон), с централизованным управлением от местных штабов гражданской обороны, включив их проектирование и строительство в генеральные планы развития промышленных центров (зон) в районах размещения химически опасных объектов – в радиусе до 2,5 км вокруг объектов.

Вся селитебная территория населенных пунктов района должна быть разделена на зоны, в каждой из которых установлены звуковые электросирены. Радиус звучания одной сирены 400-700 м. Устанавливать их следует на наиболее высоких строениях.

Способ оповещения с помощью электросирен довольно надежен и эффективен, однако он не дает полной информации о характере угрозы.

Более полную информацию об угрозе население может получить по средствам проводной связи: радио, телевидение. Поэтому эти два способа оповещения должны функционировать в комплексе: услышав сигнал сирены, каждый житель должен включить радио, телевизор и получить полную информацию о характере угрозы и инструкцию, как себя вести в сложившейся ситуации.

В соответствии с «Планом действий администрации муниципального образования Усть-Абаканский район по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций  природного и  техногенного характера» сигналы от оперативного дежурного ГУ МЧС по Республике Хакасия поступают на телеграф, дежурному по Усть-Абаканскому РОВД, который, в свою очередь, доводит его до руководителя ГО района, либо начальника отдела администрации района по делам ГОЧС. С получением сигнала оповещения (соответствующей информации, предупреждения) об угрозе возникновения  ЧС должностное лицо (Глава района, руководитель отдела ГО и ЧС) через Усть-Абаканский филиал ОАО «Сибирьтелеком» доводит сигнал оповещения до должностных лиц района (председателя комиссии по чрезвычайным ситуациям, председателя эвакокомиссии, начальников служб ГО) и проводит сбор руководящего состава для постановки задач по предупреждению ЧС.

Обеспечение населения защитными сооружениями

Защита от современных средств поражения в защитных сооружениях (ЗС) осуществляется путем планомерного накопления необходимого фонда ЗС, которые должны использоваться для нужд народного хозяйства и обслуживания населения. Защитные сооружения должны приводиться в готовность для приема укрываемых в сроки не более 12 часов, а на химически опасных объектах должны содержаться в готовности к немедленному приему укрываемых.

Согласно СНиП 2.01.51-90 защита рабочих и служащих (наибольшей работающей смены) предприятий учреждений и организаций, продолжающих свою деятельность в военное время, а также работающей смены дежурного и линейного персонала предприятий, обеспечивающих жизнедеятельность района, должна предусматриваться в убежищах и ПРУ.

Фонд ЗС для рабочих и служащих (наибольшей работающей смены) предприятий создается на территории этих предприятий или вблизи них. ЗС следует размещать в пределах радиуса сбора укрываемых, согласно схемам размещения ЗС ГО.

Убежища должны обеспечивать защиту укрываемых от расчетного воздействия поражающих факторов ядерного оружия и обычных средств поражения (без учета прямого попадания), бактериальных (биологических) средств, отравляющих веществ, сильно действующих ядовитых веществ, радиоактивных продуктов при разрушении ядерных энергоустановок, высоких температур и продуктов горения при пожарах.

Все убежища должны обеспечивать защиту укрываемых от воздействия избыточного давления во фронте воздушной ударной волны ∆Рф=100 кПа (1 кгс/см2) и иметь степень ослабления проникающей радиации (Кз) ограждающими конструкциями в зависимости от места расположения:

1. На объектах первой и второй категории по ГО, расположенных вне зон возможных сильных разрушений, для работающих смен предприятий  - 200;

2. В зонах возможного опасного радиоактивного заражения (загрязнения) за границей зон возможных сильных разрушений:

– 200 для работающих смен некатегорированных предприятий, формирований гражданской обороны и лечебных учреждений, развертываемых в особый период;

– 100 для населения поселков, сельских населенных пунктов и эвакуируемого населения.

В одном из убежищ должен быть оборудован пункт управления районом. В местах размещения убежищ для личного состава боевых расчетов пожарной охраны следует предусматривать строительство защитных укрытий для пожарной техники из расчета на 30% основных пожарных автомобилей дежурной смены пожарной охраны.

Согласно СНиП 2.01.51-90 защита рабочих и служащих, расположенных за пределами зоны возможных сильных разрушений, обеспечивается в противорадиационных укрытиях (ПРУ) по месту работы, месту жительства или эвакуации.

В зависимости от места расположения ПРУ должны иметь степень ослабления радиации внешнего излучения - коэффициент защиты Кз, равный:

а) в зонах возможного опасного радиоактивного заражения (загрязнения) за границей зон возможных сильных разрушений:

– 200 - для работающих смен некатегорированных предприятий, формирований ГО и лечебных учреждений, развертываемых в «особый период»;

– 100 - для населения некатегорированных городов, сельских населенных пунктов и эвакуируемого населения;

б) в зонах возможного сильного радиоактивного заражения (загрязнения):

– 100 - для работающих смен некатегорированных предприятий и лечебных учреждений, развертываемых в «особый период»;

– 50 - для населения некатегорированных городов, сельских населенных пунктов и эвакуируемого населения;

При расположении ПРУ в зоне возможных слабых разрушений ограждающие конструкции должны быть рассчитаны на воздействие избыточного давления во фронте воздушной ударной волны ∆Рф=20кПа (0,2 кгс/см2).

Создание фонда защитных сооружений осуществляется путем:

а) комплексного освоения подземного пространства для нужд народного хозяйства с учетом приспособления и использования его сооружений в интересах защиты населения:

– приспособления под ЗС подвальных помещений во вновь строящихся и существующих зданиях и сооружениях различного назначения;

– приспособления под ЗС вновь строящихся, существующих отдельно стоящих заглубленных сооружений различного назначения;

б) приспособления под ЗС помещений в цокольных и наземных этажах существующих и вновь строящихся зданий и сооружений или возведения отдельно стоящих возвышающихся ЗС.

Необходимо предусмотреть строительство защитных сооружений гражданской обороны для укрытия населения, которые в мирное время могут использоваться для хозяйственных нужд (СНиП 2.01.51-90). При отсутствии защитных сооружений потери при внезапном нападении противника могут составить 95%, из них 83% – безвозвратные потери, 12% – санитарные потери, 4% – легкие, 4% – средние, 4% – тяжелые.

Мероприятия по рассредоточению и эвакуации населения

Основные элементы жизнеобеспечения эвакуируемого населения:

– обеспечение жильем;

– обеспечение продуктами питания, водой, товарами первой необходимости, коммунально-бытовыми услугами;

– охрана общественного порядка;

– противопожарное жизнеобеспечение;

– медицинское обеспечение;

– инженерное обеспечение;

– материально-техническое обеспечение.

Эвакуация персонала учреждений и предприятий проводится в соответствии с планом эвакуации Главного управления МЧС России по Рязанской области и планом эвакуации главы администрации города Новомичуринска. Она организуется, планируется и осуществляется по производственно территориальному принципу.

Эвакуация проводится в два этапа:

– 1-й этап: эвакуация населения из зон ЧС на общественные площади (пункты временного размещения – ПВР), расположенные вне этих зон. Под ПВР используются кинотеатры, учебные заведения, клубы и другие соответствующие помещения;

– 2-й этап: при затяжном характере ЧС или невозможности возвращения в места постоянной дислокации проводится перемещение населения с ПВР на площади, где возможно длительное проживание и всестороннее обеспечение (пункты длительного проживания – ПДП).

Под ПДП используются санатории, профилактории, дома отдыха, пансионаты, турбазы, гостиницы, оздоровительные лагеря  и другие соответствующие помещения, а также не исключается возможность подселения на жилую площадь.

Исходя из возможной обстановки на территории муниципального образования заблаговременно подбираются места размещения и расселения населения.

В зависимости от времени и сроков проведения вводятся следующие варианты эвакуации населения: упреждающая (заблаговременная), экстренная (безотлагательная).

При получении достоверных данных о вероятности возникновения аварии на потенциально опасных объектах или стихийного бедствия проводится упреждающая (заблаговременная) эвакуация населения из зон возможного действия поражающих факторов (прогнозируемых зон ЧС).

В случае возникновения ЧС проводится экстренная (безотлагательная) эвакуация населения. Вывоз (вывод) населения из зон ЧС может осуществлять при малом времени упреждения и в условиях воздействия на людей поражающих факторов источника ЧС.

В пределах рассматриваемой территории эвакуация населения может осуществляться: автомобильным, железнодорожным, авиационным транспортом и пешим порядком. Обеспечение жильем эвакуируемого персонала осуществляется из расчета 2,5 м2 общей площади на одного человека. Эвакуированный персонал размещается в безопасных районах до особого распоряжения в зависимости от обстановки.

Обеспечение населения средствами индивидуальной защиты

Немаловажную роль в защите населения от воздействия радиоактивных отравляющих, аварийно-химических отравляющих веществ и бактериологических средств играет оснащенность населения средствами индивидуальной защиты (СИЗ).

СИЗ должны обеспечивать в течение заданного времени, указанного в нормативной документации на изделие, снижение ингаляционного воздействия вредных или опасных факторов производства на организм человека до допустимых величин, установленных нормативными документами.

Накопление СИЗ в запасах (резервах) осуществляется для обеспечения проведения мероприятий ГО и защиты населения, проживающего на территориях и в населенных пунктах с объектами особой важности и железнодорожными станциями первой и второй категорий и объектами, отнесенными к категориям по ГО, а также с объектами, критически важными для национальной безопасности Российской Федерации.

Накопление СИЗ производится из расчета:

– для детей - камеры защитные детские или противогазы из расчета на 100% от их общей численности;

– для неработающих пенсионеров и другого неработающего населения, проживающих на территориях в границах зон возможного опасного радиоактивного загрязнения (заражения), - противогазы и респираторы из расчета на 100% от их общей численности, за пределами названных зон - противогазы из расчета на 100% от их общей численности;

– для работников радиоактивно опасных объектов (РОО) и организаций, расположенных на территориях в границах зон возможного опасного радиоактивного загрязнения (заражения), - противогазы и респираторы из расчета на 100% от их общей численности и другие СИЗ в соответствии с табелями оснащения аварийно-спасательных формирований и спасательных служб, привлекаемых к выполнению задач по ГО и защите населения от чрезвычайных ситуаций;

– для работников организаций (кроме РОО и организаций, расположенных на территориях в границах зон опасного радиоактивного загрязнения (заражения)) - противогазы из расчета на 100% от общей численности их работников и другие СИЗ в соответствии с табелями оснащения аварийно-спасательных формирований и спасательных служб, привлекаемых к выполнению задач по ГО и защите населения от чрезвычайных ситуаций.

При этом количество запасов противогазов увеличивается на 5% от потребности для обеспечения подгонки и замены неисправных противогазов.

Для обеспечения защиты вышеуказанных категорий населения также осуществляется накопление в запасах (резервах):

– медицинских средств индивидуальной защиты в военное время из расчета на 100% от их общей численности и в мирное время - на 30% от их общей численности;

– дополнительных патронов к противогазам для защиты от аварийно химически опасных веществ в военное и мирное время из расчета на 40% от их общей численности.

СИЗ в запасах (резервах) федеральных органов исполнительной власти, органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления и организаций должны храниться на складах этих органов (организаций) и (или) организаций, находящихся в их ведении. При отсутствии своих складов допускается хранение запасов СИЗ на складах других организаций.

Требования к складским помещениям, а также порядок хранения СИЗ определены приказом МЧС России от 27.05.2003 г. N 285 "Об утверждении и введении в действие Правил использования и содержания средств индивидуальной защиты, приборов радиационной, химической разведки и контроля" (зарегистрирован в Минюсте России 29.07.2003, регистрационный N 4934). При обеспечении соответствующих условий хранения разрешается хранить СИЗ на рабочих местах.

Населению территорий в пределах границ зон возможного опасного радиоактивного, химического и биологического загрязнения (заражения) по решению соответствующих руководителей федеральных органов исполнительной власти, органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления и организаций СИЗ могут выдаваться на ответственное хранение по месту жительства при условии обеспечения их сохранности.

СИЗ, находящиеся на хранении в запасах (резервах) или выдаваемые на ответственное хранение населению, должны соответствовать номенклатуре и отвечать техническим условиям и требованиям заводов-изготовителей.

Обучение населения правилам хранения и использования СИЗ проводится в соответствии с примерными программами обучения населения в области гражданской обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций, разрабатываемыми МЧС России.

СИЗ, находящиеся в запасах (резервах), подлежат освежению по истечении назначенного им срока хранения, выявлении отклонений от нормативных показателей, установленных ГОСТами или техническими условиями, утрате ими защитных и эксплуатационных характеристик и невозможности их ремонта. Проведение периодических испытаний СИЗ с целью проверки их защитных и эксплуатационных характеристик осуществляется химико-радиометрическими лабораториями и другими метрологическими органами.

# 3. МЕРОПРИЯТИЯ ПО ПРЕДУПРЕЖДЕНИЮ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ

## 3.1. Анализ возможных последствий воздействия чрезвычайных ситуаций природного характера на функционирование территории

Опасность возникновения лесных и степных пожаров

Лесной фонд Усть-Абаканского района характеризуется невысоким классом природной пожарной опасности. В силу этого леса не являются аномально пожароопасными. Возникновение пожаров в лесах происходит, в основном, по вине человека из-за неосторожного обращения с огнем.

В соответствии со шкалой оценки лесных участков по степени возникновения в них лесных пожаров, распределение лесных насаждений по классам пожарной опасности приведено в таблице 3.1.

Таблица 3.1. Распределение лесов по классам пожарной опасности

| № п/п | Наименование участкового лесничества | Средний класс пожарной опасности |
| --- | --- | --- |
| 1 | Инейское | 3,7 |
| 2 | Кискачинское | 3,1 |
| 3 | Усть–Бюрское | 3,2 |
| 4 | Майское | 2,2 |
| 5 | Усть –Абаканское | 3,9 |
| Всего по лесничеству | 3,2 |

Средний класс природной пожарной опасности в лесничестве невысокий (3,2), так как на территории лесничества преобладают крупнотравные типы леса, а также имеются спелые и перестойные хвойные насаждения на сырых и влажных почвах. Однако вероятность возникновения лесных пожаров сохраняется в течение всего пожароопасного периода. Это обстоятельство следует обязательно  учитывать при организации  охраны лесов от пожаров. Средняя продолжительность пожароопасного периода составляет 187 дней (с 21 апреля по 21 октября).

Исходя из различной освоенности и транспортной доступности отдельных частей, территория лесничества делится на районы:

1. Район преимущественного применения наземной охраны лесов (с авиапатрулированием) – 146800 га (44%). В том числе:

– Кискачинское участковое лесничество – 17051 га, кварталы: 11–13, 16–18, 20–23, 25–28, 31–33, 36–41;

– Усть–Бюрское участковое лесничество – 5865 га, кварталы: 1–37, 46–50, 55–58, 64–71, 100–120; кварталы, переданные из Верхне – Томского участкового лесничества – кварталы: 11, 20–22, 26–30, 59ч, 61–64, 78;

– Майское участковое лесничество – 43789 га, кварталы: 1–11, 14–16, 19–23, 26–28, 31, 32, 35, 36, 38–78;

– Усть–Абаканское участковое лесничество – 27434 га, кварталы: 1–12, 40, 41, 46–48, 52–57, 63–67, 70–81, 86–111.

2. Район преимущественного применения авиационной охраны лесов – 189582 га (56%) – все остальные кварталы в лесничествах, не вошедшие в район наземной охраны.

За последние 10 лет на территории района зарегистрирована 1 ЧС, связанная с лесными пожарами (13.05.2008 г. лесной пожар на площади 600 га). Ежегодно в районе регистрируется от 15 до 40 лесных пожаров на общей площади до 500-600 га.

Наибольшая пожарная опасность наступает, когда продолжительность светового дня составляет 17-18 часов. В это время резко снижается влажность воздуха, интенсивно иссушается напочвенный покров и при нарушении правил пожарной безопасности возникают массовые лесные пожары. Как показывает статистика, главная причина возникновения пожаров – нарушение населением мер пожарной безопасности при обращении с огнем в местах проведения работ и отдыха, а также использование неисправной техники. Возникновению лесных пожаров способствуют неблагоприятные погодные условия: высокая температура воздуха, прогрев почвы, длительное отсутствие дождей, также лесные пожары могут возникать от грозовых разрядов и по ряду других причин.

В результате имеющихся недостатков в организации службы наблюдения, связи и оповещения часто меры по ликвидации небольших очагов возгораний своевременно не принимаются, и тогда они могут перерасти в массовые пожары также вследствие недостаточно объективной оценки пожарной обстановки и нечеткого руководства борьбы с пожарами в начальной их стадии со стороны органов лесного хозяйства.

На залесенной территории могут возникать верховые и низовые лесные пожары. Наибольшую трудность представляет борьба с верховыми пожарами.

Верховые пожары характеризуются тем, что огнем охватываются кроны деревьев, при этом сгорают хвоя, листья, ветки. Пламя распространяется как по кронам деревьев, так и по надпочвенному покрову. Обычно такие пожары сопровождаются  интенсивным перебрасыванием на значительные расстояния горящих головней и искр, способствующих возникновению новых очагов загорания. Подразделяются верховые пожары на беглые и устойчивые. Для первых характерно распространение огня скачками по кронам деревьев со скоростью, достигающей при сильном ветре 15-25 км/час. При устойчивых пожарах огонь по кронам деревьев распространяется по мере продвижения низового пожара, при этом сильно обгорают стволы деревьев. Скорость продвижения такого пожара 5-8 км/час, а при безветренной погоде и того меньше.

Чаще других наблюдаются низовые пожары, которые развиваются только по напочвенному покрову, обжигая подлесок, кусты и нижние части стволов деревьев. Они, как и верховые, подразделяются на беглые и устойчивые. Беглые отличатся быстрым продвижением кромки огня и пламенным горением. Скорость распространения огня при этом составляет от нескольких сот метров до нескольких километров в час при весьма неравномерном продвижении. Устойчивые пожары характеризуются тем, что напочвенный покров сгорает полностью, высота пламени обычно выше, чем у беглых, но зато скорость распространения значительно ниже и не превышает нескольких сот метров в час.

Для сохранения пожаробезопасной обстановки необходимо осуществлять ежегодные противопожарные мероприятия в лесах и на других лесопокрытых территориях:

– установка аншлагов;

– устройство мест отдыха;

– благоустройство территории;

– устройство минерализованных полос и уход за ними;

– строительство пожаро-наблюдательных вышек;

– организация сосредоточения противопожарного инвентаря;

– строительство и ремонт дорог противопожарного назначения;

– строительство и ремонт мостов;

– строительство противопожарных водоемов.

Кроме того, необходимо проводить пропаганду требований противопожарной безопасности среди населения и обучение населения основным приемам тушения пожаров.

Вероятность возникновения опасных метеорологических процессов и явлений

Наиболее опасными проявлениями метеорологических явлений и процессов на территории Усть-Абаканского района:

- сильные ветры (шквал) со скоростью 25 м/сек и более;

- грозы (40-60 часов в год);

- град с диаметром частиц 20 мм;

- сильные ливни с интенсивностью 30 мм в час и более;

- сильные снег с дождем - 50 мм в час;

- продолжительные дожди - 120 часов и более;

- сильные продолжительные морозы (около -40оС и ниже);

- снегопады, превышающие 20 мм за 24 часа;

- сильная низовая метель при преобладающей скорости ветра более 15 м/сек;

- гололед с диаметром отложений 20 мм;

- сложные отложения и налипания мокрого снега - 35 мм и более;

- сильные продолжительные туманы с видимостью менее 100 м;

- сильная и продолжительная жара - температура воздуха +35оС и более.

Характеристика поражающих факторов вышеперечисленных метеорологических явлений и процессов приведена в таблице 3.2.

Таблица 3.2. Характеристики поражающих факторов природных явлений и процессов

| Источник ЧС | Характер воздействия поражающего фактора |
| --- | --- |
| Сильный ветер | Ветровая нагрузка, аэродинамическое давление на ограждающие конструкции |
| Экстремальные атмосферные осадки (ливень, метель), наводнения | Затопление территории, подтопление фундаментов, снеговая нагрузка, ветровая нагрузка, снежные заносы |
| Град | Ударная динамическая нагрузка |
| Гроза | Электрические разряды |
| Морозы | Температурная деформация ограждающих конструкций, замораживание и разрыв коммуникаций |

Сильный ветер, продолжительные дожди и снегопады, сильные гололед, мороз и жара возможны на всей территории города. Перечисленные метеорологические явления приводят к нарушению жизнеобеспечения населения, авариям на коммунальных и энергетических сетях, нарушению работы общественного транспорта. Показатель приемлемого риска ЧС природного характера составляет 1х10-2 – 1х10‾5.

Резкое таяние снега, проливные дожди (за 12 часов более 50 мм осадков) могут привести к подтоплению жилого фонда, объектов социального назначения и объектов инфраструктуры (сети улиц и дрог, сети электро-, газоснабжения, связи), нарушению электро- и газоснабжения.

Для снижения риска возникновения природных ЧС вследствие воздействия источников ЧС (подтопления и затопления территории при весеннем половодье, резком таянии снега и проливных дождях), требуется проектирование мероприятий по инженерной защите территории с учётом п.п.1.2, 1.4-1.6, 1.8-1.11, 1.15-1.17 СНиП 2.06.15-85.

Ливневые дожди – затопление территории и подтопление фундаментов предотвращается сплошным водонепроницаемым покрытием и планировкой территории с уклонами в сторону ливневой канализации.

Ветровые нагрузки – в соответствии с требованиями СНиП 2.01.07-85 «Нагрузки и воздействия» элементы сооружений должны быть рассчитаны на восприятие ветровых нагрузок равным значению ветрового давления – 38 кгс/м2, характерным для данного климатического района.

Наиболее сильные порывы ветра наблюдаются в осенние месяцы и могут вызвать повреждения жилых домов и производственных строений, массовое повреждение воздушных линий ЛЭП и линий связи (таблица 3.3.).

Выпадение снега – конструкции кровли должны быть рассчитаны на восприятие снеговых нагрузок 120 кг/м2, установленных СНиП 2.01.07-85* «Нагрузки и воздействия» для данного района строительства.

Сильные морозы – работа оборудования должна быть рассчитана исходя из температур наружного воздуха -41°С в течение наиболее холодной пятидневки (теплоизоляция помещений, водоочистных сооружений, глубина заложения и конструкция теплоизоляции коммуникаций должны быть выбраны в соответствии с требованиями СНиП 23-01-99 «Строительная климатология» для климатического пояса, соответствующего условиям города Абакана).

Таблица 3.3. Степень разрушения зданий и сооружений при ураганах

| № | Типы конструктивных решений здания, сооружении и оборудования | Скорость ветра, м/с |
| --- | --- | --- |
|  |  | Степень разрушения |
|  |  | слабая | средняя | сильная | полная |
|  | Кирпичные малоэтажные здания | 20-25 | 25-40 | 40-60 | >60 |
|  | Складские кирпичные здания | 25-30 | 30-45 | 45-55 | >55 |
|  | Склады-навесы с металлическим каркасом | 15-20 | 20-45 | 45-60 | >60 |
|  | Трансформаторные подстанции закрыт. типа | 35-45 | 45-70 | 70-100 | >100 |
|  | Насосные станции наземные железобетонные | 25-35 | 35-45 | 45-55 | >55 |
|  | Кабельные наземные линии связи | 20-25 | 25-35 | 35-50 | >50 |
|  | Кабельные наземные линии | 25-30 | 30-40 | 40-50 | >50 |
|  | Воздушные линии низкого напряжения | 25-30 | 30-45 | 45-60 | >60 |
|  | Контрольно-измерительные приборы | 20-25 | 25-35 | 35-45 | >45 |

Грозовые разряды – согласно требованиям РД 34.21.122-87 «Инструкция по устройству молниезащиты зданий и сооружений», СО-153-34.21.122-2003 «Инструкция по устройству молниезащиты зданий, сооружений и промышленных коммуникаций» должна предусматриваться защита проектируемых объектов от прямых ударов молнии и вторичных ее проявлений в зависимости от объекта строительства в пределах проектной застройки.

Для данной территории удельная плотность ударов молнии в землю составляет 2 удара на 1 км2 в год (исходя из среднегодовой продолжительности гроз – 20 - 40 часов в год). Все проектируемые здания и сооружения подлежат молниезащите. Устройства молниезащиты зданий и сооружений должны быть приняты и введены в эксплуатацию до начала комплексного опробования. Все металлические нетоковедущие части электрооборудования, сторонние проводящие части зануляются. Металлические конструкции здания, металлические воздуховоды необходимо присоединять к главному проводнику уравнивания потенциалов.

Вероятность проявления опасных гидрологических процессов и явлений

Усть–Абаканский район расположен на водосборных площадях рек Енисея и Оби. Основная, центральная и восточная части района приурочены к бассейну реки Енисей и ее основному притоку – реке Абакан; западная часть района – к  бассейнам реки Томь и Белый Июс (притоки р.Оби). Основными притоками реки Абакан, протекающими по территории района, являются реки:  Уйбат с  притоками – Бюря, Ниня, Бейка; Томь с притоком Теренсуг; Белый Июс с притоком Харатас.

На территории района распространены многочисленные озера, различные по происхождению и химическому составу. В горных районах на межводораздельных пространствах  у истоков реки Белый Июс и ее притоков расположены цирковые горные озера, пресные по составу. Наиболее крупные их них – Харлыголь, Харатас, Хунухузух. В степной зоне, в бессточных областях, расположены горько–соленые озера (Улуг–Коль, Усколь, Талое, Чалгысколь).

На территории района в пойме реки Абакан развита искусственная ирригационная сеть с наливными озерами – оз.Наливное, Красное. На питание системы частично разбирается сток р. Абакан и ее притоков. Наиболее крупный магистральный канал – Абаканский (32 км).

По водному режиму реки, протекающие в пределах административного образования, относятся к восточно-сибирскому типу, характеризующемуся наличием весеннего половодья, на шлейф которого накладываются дождевые паводки. Летне-осенний период представляет собой межень, прерывающуюся дождевыми паводками. Зимний период – устойчивая межень, в редкие зимы прерываемая паводками оттепелей. Формирование стока рек осуществляется, главным образом, за счет снеготаяния (41%) и дождевых осадков (35%) с площади водосбора и грунтовых вод (24%). Для Енисея такое распределение стока характерно до строительства Саяно–Шушенской ГЭС (СШ ГЭС). После заполнения водохранилища и введения в эксплуатацию СШ ГЭС произошло выравнивание стока по сезонам за счет его повышения в зимний период (32,4%) и снижения весной (24,1%) и летом (25,1%).

Весеннее половодье обычно начинается во второй декаде апреля, пик проходит в конце мая – начале июня, и продолжается на Енисее и Абакане – 2,5–3 месяца, на малых реках до 1 месяца. В период весеннего половодья подъем уровней воды над базовыми в среднем составляет для рр. Енисей и Абакан на 4,0–4,5 м, для малых рек на 1,5 м, в многоводные годы, соответственно, на 5,5–6,0 м и 2,5 м. Дождевые паводки на реках обычно наблюдаются с мая по октябрь, максимальные дождевые паводки проходят в основном в июле, августе. Продолжительность дождевого паводка на реках достигает в среднем 14–20 суток, малых реках – 3–5 суток, с подъемом воды, соответственно, на 3–3,5 м и  1 м, соответственно. Зимняя межень на реках в основном устойчивая.

Максимальные расходы воды редкой повторяемости на реках рассчитаны по рекам – аналогам и приведены в таблице 3.4.

Таблица 3.4. Максимальные расходы воды весеннего половодья различной обеспеченности

| Река | Пункт наблюдения | Расход воды расчетной обеспеченности, м3/с |
| --- | --- | --- |
|  |  | 1% | 5% | 10% |
| Енисей | с.Никитино | 7770* | 7000** | – |
| Абакан | аал Райков | 13000 | 9000 | 5600 |

Наивысшие уровни воды расчетных обеспеченностей приведены по данным статистической обработки, имеющихся рядов наблюдения в таблице 3.5.

Таблица 3.5. Наивысшие уровни воды различной обеспеченности

Водный объект-пункт Нул графика поста в абс. м Обеспечен ость, % Р 1 5 см м Б.С см м Б.С. Енисей – с.Подсинее 246,0 – – 650* 252,5 Абакан – г.Абакан 240,99 790 248,8 660 247,59

В зоне затопления паводковыми водами р.Абакан может оказаться до 53 жилых домов населенного пункта Баинов, в которых проживает 170 человек.

Возможность проявления опасных геологических процессов и явлений

Эндогенные геологические процессы

Территория района принадлежит зоне с сейсмичностью 7 баллов, принимаемой для массового строительства, и 8 баллов сейсмической опасности при строительстве объектов повышенной ответственности и особо ответственных.

Согласно сейсмической шкале MSK-64 жилая застройка Усть-Абаканского района представлена зданиями:

– категории Б–1 (типовые здания. Здания из жженного кирпича, тесанного камня или бетонных блоков на известковом, цементном или сложном растворе, деревянные щитовые дома;

– категории В (местные здания. Деревянные дома, рубленые «в лапу» или «в обло»);

– категории В–1 (типовые здания. Железобетонные, каркасные крупнопанельные и армированные крупноблочные дома).

При возникновении землетрясения на территории города силой 7 баллов жилые здания получат следующие повреждения:

– слабые (тонкие трещины в штукатурке; откалывание небольших кусков штукатурки; тонкие трещины в сопряжениях перекрытий со стенами и стенового заполнения с элементами каркаса, между панелями, в разделке печей и дверных коробок; тонкие трещины в перегородках, карнизах, фронтонах, трубах. Видимые повреждения  конструктивных элементов отсутствуют).

– умеренные (падение пластов штукатурки, сквозные трещины в перегородках, глубокие трещины в карнизах и фронтонах, выпадение кирпичей из дымовых труб, падение отдельных черепиц. Слабые повреждения несущих конструкций: тонкие трещины в несущих стенах; незначительные деформации и отколы бетона или раствора в узлах каркаса и в стыках панелей).

– тяжелые (обвалы частей перегородок, карнизов, фронтонов, дымовых труб; значительные повреждения несущих конструкций: сквозные трещины в стенах; значительные деформации каркаса; заметные сдвиги панелей; выкрашивание бетона в узлах каркаса).

– частичные (проломы и вывалы в несущих стенах; развалы стыков и узлов каркаса; нарушение связей между частями здания; обрушение отдельных панелей перекрытия; обрушение крупных частей здания).

– полное разрушение жилых зданий, находящихся в аварийном и ветхом состоянии:

При строительстве объектов необходимо осуществлять антисейсмические мероприятия, учитывая требования СНиП II-7-81 «Строительство в сейсмических районах». Сейсмостойкость сооружений обеспечивается специальными конструктивными мероприятиями, повышающими прочность и монолитность несущих конструкций. Большое значение в антисейсмическом строительстве имеет высокое качество строительных материалов и технологии выполнения работ.

Экзогенные геологические процессы

Заболачивание и подтопление. Заболачивание приурочено к низким пологим или ровным формам рельефа, в основном поймам, связано с отсутствием фильтрации и активного стока поверхностных вод, а также подпиткой подземными и выклинивающимися грунтовыми водами в основаниях прилегающих склонов. Незначительные по площади заболоченные территории развиты в поймах рек и мелких речек. Территория района характеризуется высоким залеганием подземных вод.

Морозное пучение. Близкое залегание уровня грунтовых вод 1-4 м оказывает существенное влияние на поведение грунтов, глубина промерзания которых 2,8-2,99 м, что ведет к широкому развитию процесса. Наиболее интенсивно морозное пучение проявляется в открытых котлованах при уменьшении расстояния от фронта промерзания до подземных вод, что ведет к выпучиванию свай или деформации фундаментов, то есть происходит деформация объекта в период строительства. Понижение уровня грунтовых вод (дренирование) уменьшает активизацию данного процесса. Так же следует применять соответствующие конструктивные решения фундаментов, в период строительства незагруженные фундаменты следует утеплять. Вот основные мероприятия, которые следует реализовать в первую очередь.

Береговая эрозия наиболее интенсивно проявляется вдоль берегов р.р. Абакан и Енисей. Отмечается разрушение берегов рек. Широко проявляются русловые деформации в размывах берегов со скоростью 3-6 м/год, разработке и обмелении рукавов.

Процесс активной аккумуляции аллювиальных отложений ярко проявлен на левом берегу р. Абакан, где река имеет широкую пойму, сложное меандрирующее русло и отлагает переносимый терригенный материал в пойме и на низких террасах.

Эоловая аккумуляция связанна с ветровой эрозией, проявляется на песчаных речных террасах. Аккумулятивный ландшафт закрепленных и развеваемых песков образован системой невысоких гряд, осложненных песчаными буграми, иногда поросшими сосновыми лесами.

Оврагообразование характерно для овражно-балочного и куэсто-грядового ландшафтов. Его причиной являются неотектонические восходящие движения, приводящие к понижению базиса эрозии. Наиболее интенсивной эрозии подвержены лога и балки, днища которых сложено кайнозойскими отложениями. Процесс приобретает ускорение при распахивании почвенно-растительного закрепляющего слоя. В пределах степной и лесостепной зон широко проявляется эрозия и  плоскостной смыв. Увеличение доли пахотных земель привело к активизации дефляции (выдуванию) и эрозии почв, что повлекло за собой резкое снижение её плодородия.

Карстообразование  на рассматриваемой территории  не развито, процесс отмечается южнее, локально, в виде незначительных по размерам воронок.

Категории опасности физико-геологических процессов и явлений по СНиП 22-01-95 «Геофизика опасных природных воздействий» представлены в таблице 3.6.

Таблица 3.6. Категории опасности физико-геологических процессов и явлений

| № п/п | Наименование опасных физико-геологических процессов и явлений | Категория опасности по СНиП 22-01-95 |
| --- | --- | --- |
| 1. | Землетрясения | Опасные |
| 2. | Подтопление территории | Весьма опасные |
| 3. | Карст | Умеренно опасные |
| 4. | Пучение | Опасные |
| 5. | Оползни | Опасные |
| 6. | Суффозия | Умеренно опасные |
| 7. | Просадки лессовых пород | Умеренно опасные |
| 8. | Эрозия плоскостная и овражная | Опасные |

Инженерно-геологические условия на территории Усть-Абаканского района сложные, значительное развитие опасных процессов происходит при участии техногенных факторов. В связи с этим, при освоении вновь застраиваемых и реконструируемых территорий необходимо проводить комплекс мероприятий, предусмотренных СНиП 2.01.15-90 «Инженерная защита территорий, зданий и сооружений от опасных геологических процессов».

Анализ возможных последствий воздействия биолого-социальных опасностей на функционирование территории

На территории Усть-Абаканского района распространены природно-очаговые инфекции, связанные с ареалом обитания переносчика: бешенство, клещевой энцефалит, болезнь Лайма.

За последние 10 лет на территории района эпидемий, эпизоотий и эпифитотий зарегистрировано не было.

В районе вероятны неблагоприятные тенденции по ряду инфекционных болезней. Наибольший процент от всех инфекционных заболеваний составляют грипп и острые инфекции верхних дыхательных путей (ОИВД). Наибольший рост числа заболевших ОИВД приходится на январь – февраль, заболевших гриппом – на февраль – март.

На территории района существует вероятность возникновения эпидемий холеры, сибирской язвы, чумы, туляремии, птичьего гриппа. Сохраняется риск вспышек вирусного гепатита «А» и острых кишечных инфекций. Пищевые отравления возможны также с употреблением в пищу продуктов домашнего приготовления – рыбы вяленой, сала соленого, овощей консервированных. Одновременно существует риск вспышек острых кишечных инфекций в связи с ухудшением качества питьевой воды и нарушениями санитарных норм в технологическом процессе приготовления пищи на объектах общественного питания. Высока вероятность отравления населения дикорастущими грибами – пик этих происшествий приходится на сентябрь-октябрь. Кроме того, санитарно-эпидемиологическая ситуация в районе также зависит от эффективности работы очистных сооружений канализации.

## 3.2. Анализ возможных последствий воздействия современных средств поражения и чрезвычайных ситуаций техногенного характера на функционирование территории

К возникновению наиболее масштабных ЧС на территории Усть-Абаканского района могут привести аварии (технические инциденты) на линиях электро-, газоснабжения, тепловых и водопроводных сетях, взрывы на взрывопожароопасных объектах, химически опасных объектах, аварийные ситуации на авто-, и железнодорожной магистрали с выбросом АХОВ.

Основным следствием этих аварий (технических инцидентов) по признаку отнесения к ЧС является нарушение условий жизнедеятельности населения, материальный ущерб, ущерб здоровью граждан, нанесение ущерба природной среде. Показатель приемлемого риска ЧС техногенного характера составляет 1х10-4 – 1х10‾5.

На территории района в п. Майский расположен склад цианидов рудника «Майский» ЗАО ЗДК «Золотая Звезда». На хранении находится 75 т цианистого натрия. При возникновении аварий число пострадавших может соответствовать максимальной рабочей смене, зона поражения за пределы предприятия не выйдет.

Разгерметизация емкостей с АХОВ

При транспортировке опасных грузов автомобильным и железнодорожным транспортом возможны аварии, сопровождающиеся выбросом наиболее часто перевозимых АХОВ – аммиака и хлора.

Прогнозирование масштабов зон заражения выполнено в соответствии с «Методикой прогнозирования масштабов заражения ядовитыми сильнодействующими веществами при авариях (разрушениях) на химически опасных объектах и транспорте» (РД 52.04.253-90, утверждена Начальником ГО СССР и Председателем Госкомгидромета СССР 23.03.90 г.) и «Методикой оценки радиационной и химической обстановки по данным разведки гражданской обороны», МО СССР, 1980 г. - в части определения возможных потерь населения в очагах химического поражения.

При заблаговременном прогнозировании масштабов заражения в качестве исходных данных принимается самый неблагоприятный вариант:

1. Емкости, содержащие АХОВ, разрушаются полностью (уровень заполнения 95%);

- емкость с хлором - 1 т, 6 т;

- емкость с аммиаком - 8 м3, 6 т;

2. Толщина свободного разлития - 0.05 м;

3. Метеорологические условия - инверсия, скорость приземного ветра - 1 м/с;

4. Направление ветра от очага ЧС в сторону территории объекта;

5. Температура окружающего воздуха - +20оС;

6. Время от начала аварии - 1 час.

Таблица 3.7. Характеристики зон заражения при аварийных разливах АХОВ

| № п/п | Параметры | хлор | аммиак |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1 т | 6 т | 8 м3 | 6 т |
|  | Степень заполнения цистерны,% | 95 | 95 | 95 | 95 |
|  | Молярная масса АХОВ, кг/кМоль | 70.91 | 70.91 | 17.03 | 17.03 |
|  | Плотность АХОВ (паров), кг/м3 | 0.0073 | 0.0073 | 0.0017 | 0.0017 |
|  | Пороговая токсодоза, мг*мин | 0.6 | 0.6 | 15 | 15 |
|  | Коэффициент хранения АХОВ | 0.18 | 0.18 | 0.01 | 0.01 |
|  | Коэффициент химико-физических свойств АХОВ | 0.052 | 0.052 | 0.025 | 0.025 |
|  | Коэффициент температуры воздуха для Qэ1 и Qэ2 | 1 | 1 | 1 | 1 |
|  | Количество выброшенного (разлившегося) при аварии вещества, т | 0,95 | 5,4 | 5,18 | 5,4 |
|  | Эквивалентное количество вещества по первичному облаку, т | 0,171 | 0,972 | 0,002 | 0,002 |
|  | Эквивалентное количество вещества по вторичному облаку, т | 0,522 | 2,965 | 0,150 | 0,157 |
|  | Время испарения АХОВ с площади разлива, ч : мин | 1:29 | 1:29 | 1:21 | 1:21 |
|  | Глубина зоны заражения, км. |  |  |  |  |
|  | Первичным облаком | 1,58 | 4,7 | 0,079 | 0,082 |
|  | Вторичным облаком | 3,2 | 9,1 | 1,491 | 1,522 |
|  | Полная | 4,0 | 11,4 | 1,530 | 1,563 |
|  | Предельно возможная глубина переноса воздушных масс, км | 5 | 5 | 5 | 5 |
|  | Глубина зоны заражения АХОВ за 1 час, км | 4,0 | 5 | 1,53 | 1,5 |
|  | Предельно возможная глубина зоны заражения АХОВ, км | 4,65 | 13,3 | 1,732 | 1,8 |
|  | Площадь зоны заражения облаком АХОВ, км2 |  |  |  |  |
|  | Возможная | 25,41 | 39,24 | 3,66 | 3,83 |
|  | Фактическая | 1,34 | 2,025 | 0,19 | 0,19 |

Таким образом, при авариях в рассмотренных вариантах в течение расчетного часа поражающие факторы АХОВ могут оказать свое влияние на следующие территории:

- в радиусе 4 км при аварии на автомобильной дороге, пары хлора при разрушении емкости 1 т и в радиусе 5 км при разрушении емкости 6 т;

- в радиусе 1,5 км при аварии на автомобильной дороге пары аммиака;

При разливе (выбросе) опасных веществ в результате аварии транспортного средства возможно образование зон химического заражения (площадь зоны возможного заражения может составить от 0.47 до 279,5 км2. Ожидаемые потери граждан без средств индивидуальной защиты могут составить:

- безвозвратные потери - 10%;

- санитарные потери тяжелой и средней форм тяжести (выход людей из строя на срок не менее чем на 2-3 недели с обязательной госпитализацией) - 15%;

- санитарные потери легкой формы тяжести - 20%;

- пороговые воздействия - 55%.

Следует отметить, что оценки зон заражения АХОВ, выполненные по РД 52.04.253-90, следует рассматривать как завышенные (консервативные) вследствие выбора наиболее неблагоприятных условий развития аварии.

Решения по предупреждению ЧС на проектируемом объекте в результате аварий с АХОВ включают:

- экстренную эвакуацию в направлении, перпендикулярном направлению ветра и указанном в передаваемом сигнале оповещения ГО.

- сокращение инфильтрации наружного воздуха и уменьшение возможности поступления ядовитых веществ внутрь помещений путем установки современных конструкций остекления и дверных проемов;

- хранение в помещениях объекта (больницы, поликлиники, школы) средств индивидуальной защиты (противогазов). Предлагается использовать для защиты органов дыхания фильтрующий противогаз ГП-7В с коробками по виду АХОВ.

Аварийные ситуации на пожаровзрывоопасных объектах

К потенциально-опасным объектам, аварии на которых могут привести к образованию зон ЧС на территории, относятся:

– аварийные ситуации на пожароопасных объектах (ПОО);

– сеть автомобильных и железных дорог, по которым перевозятся взрывопожароопасные вещества.

Возникновение поражающих факторов, представляющих опасность для людей, зданий, сооружений и техники, расположенных на территории взрывопожароопасных объектов, возможно:

– при пожарах, причинами которых может стать неисправность оборудования, несоблюдение норм пожарной безопасности;

– при неконтролируемом высвобождении запасенной на объекте энергии. Запасенная химическая энергия (горючие материалы); запасенная механическая энергия (кинетическая - движущиеся автомобили и др.).

Анализ опасностей, связанных с авариями, показывает, что максимальный ущерб персоналу и имуществу объекта наносится при разгерметизации технологического оборудования и автоцистерн, доставляющих топливо.

Причинами возникновения аварийных ситуаций могут служить:

– технические неполадки, в результате которых происходит отклонение технологических параметров от регламентных значений, вплоть до разрушения оборудования;

– неосторожное обращение с огнем при производстве ремонтных работ;

– события, связанные с человеческим фактором: неправильные действия персонала, неверные организационные или проектные решения, постороннее вмешательство (диверсии) и т.п.;

– внешнее воздействие техногенного или природного характера: аварии на соседних объектах, ураганы, землетрясения, наводнения, пожары.

На территории района расположены следующие пожаровзрывоопасные объекты:

1) Склад ГСМ (авиатопливо) ОАО «Аэропорт Абакан», расположен в 2 км южнее пгт Усть-Абакан – 2 класс опасности;

2) Склад ГСМ ЗАО «Башкирнефтепродукт-Красноярск» филиал Южный, расположен южнее пгт.Усть-Абакан, в районе промбазы – 3 класс опасности;

3) Склад взрывчатых веществ ЗАО «Бурпроммаш», расположен в районе ст. Оросительная – 5 класс опасности;

4) групповые резервуарные установки Усть-Абаканского представительства ОАО «ХАКАСГАЗ», расположены в пгт.Усть-Абакан, ул.Кирова, 15 – 5 класс опасности.

Сценарии развития аварий с инициирующими событиями, связанными с частичной разгерметизацией фланцевых соединений, сальниковых уплотнений, незначительных коррозионных повреждений трубопроводов отличаются от сценариев при разрушении трубопроводов, емкостей только объемами утечек.

Событиями, составляющими сценарий развития аварий, являются:

- разлив (утечка) из цистерны ГСМ.

- образование зоны разлива (последующая зона пожара);

- образование зоны взрывоопасных концентраций с последующим взрывом ТВС (зона мгновенного поражения от пожара вспышки);

- образование зоны избыточного давления от воздушной ударной волны;

- образование зоны опасных тепловых нагрузок при горении на площади разлива.

В качестве поражающих факторов были рассмотрены:

- воздушная ударная волна;

- тепловое излучение огневых шаров и горящих разлитий.

Для определения зон действия основных поражающих факторов (теплового излучения горящих разлитий и воздушной ударной волны) использовались «Методика оценки последствий аварий на пожаро- взрывоопасных объектах» («Сборник методик по прогнозированию возможных аварий, катастроф, стихийных бедствий в ЧС», книга 2, МЧС России, 1994), «Методика оценки последствий аварийных взрывов топливно-воздушных смесей» (РД 03-409-01).

Зоны действия основных поражающих факторов при авариях с емкостями ГСМ рассчитаны для следующих условий:

| емкость | -ГСМ 17 т - ГСМ 25 м3; - ДТ 25 м3; - ГСМ 400 м3; - ГСМ 700 м3; - мазут 422 м3; - СУГ 16 т; |
| --- | --- |
| автомобильная цистерна (топливозаправщик) | 8 м3 |
| разлитие на подстилающую поверхность (асфальт) | свободное |
| толщина слоя разлития | 0.05 м |
| территория | слабозагроможденная |
| происходит разрушение емкости с уровнем заполнения | 85 % |
| температура воздуха почвы | +20 оС +15 оС |
| скорость приземного ветра | 0.25-1 м/сек |
| класс пожара | В1 |
| при горении | ГСМ выгорает полностью |

Аварийные ситуация при разливе (утечке) из цистерны с ГСМ.

Данный сценарий может состоять из подсценариев:

- Рем - разгерметизация СУГ из емкости 16 т;

- Рем - разлив ГСМ из емкостей (8 м3, 17 м3, 25 м3, 400 м3, 700 м3);

- Рт - разлив ГСМ при разрушении трубопроводов или топливораздаточной колонки в процессе заправки (300 л).

- Ре - возгорание ГСМ из подземной емкости хранения бензина(25 м3), дизельного топлива (25 м3), мазута (422 м3) без раскрытия емкости, через горловину;

Трубопроводы, как и колонки, наполняются нефтепродуктами только в процессе заправки автомобильной техники. Следовательно, возможный максимальный разлив ГСМ может быть соизмерим с максимальной вместимостью топливного бака заправляемой автомобильной техники (300 л). Наиболее вероятным разливом можно считать проливы после заправки, составляющие не более 1 литра, и данный сценарий в расчетах не учитывался, т.к. такие проливы устраняются путем засыпки места разлива соответствующим сорбентом с последующим удалением в контейнер.

Таблица 3.8. Характеристика зон поражения при авариях на взрывопожароопасных объектах

| Параметры | СУГ | ГСМ |
| --- | --- | --- |
|  | Рем | Рт | Рем | Рем | Рем | Рем | Рем |
| Объем резервуара, м3 | 16 | 0,3 | 8 | 17 | 25 | 400 | 700 |
| Разрушение емкости с уровнем заполнения, % | 80 | 100 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 |
| Масса топлива в разлитии, т | 12,8 | 0,3 | 6,8 | 12,4 | 18,28 | 292,6 | 512,1 |
| Эквивалентный радиус разлития, м | 10,8 | 1,4 | 12,9 | 10,1 | 12,3 | 49,2 | 65,1 |
| Площадь разлития, м2 | 457,1 | 6 | 519,48 | 323 | 475 | 7600 | 13300 |
| Доля топлива участвующая в образовании ГВС | 0,7 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 |
| Масса топлива в ГВС, т | 9,02 | 5 | 160 | 0,248 | 0,365 | 5,9 | 10,2 |
| Зоны воздействия ударной волны на промышленные объекты и людей |
| Зона полных разрушений, м | 33,5 | 2,6 | 7,8 | 10,0 | 11,4 | 29,0 | 35,0 |
| Зона сильных разрушений, м | 83,9 | 6,4 | 19,4 | 25,0 | 28,5 | 72,5 | 87,5 |
| Зона средних разрушений, м | 188,7 | 14,5 | 43,7 | 56,3 | 64,1 | 163,2 | 197,0 |
| Зона слабых разрушений, м | 482,3 | 37,0 | 111,7 | 144,0 | 163,9 | 416,9 | 503,4 |
| Зона расстекления (50%), м | 796,8 | 61,1 | 184,5 | 237,9 | 270,8 | 688,9 | 831,7 |
| Порог поражения 99% людей, м | 58,7 | 4,5 | 13,6 | 17,5 | 20,0 | 50,8 | 61,3 |
| Порог поражения людей (контузия), м | 92,3 | 7,1 | 21,4 | 27,5 | 31,4 | 79,8 | 96,3 |
| Зоны воздействия ударной волны на жилые здания |
| Зона полных разрушений, м | 58,7 | 4,5 | 13,6 | 17,5 | 20,0 | 50,8 | 61,3 |
| Зона сильных разрушений, м | 117,4 | 9,0 | 27,2 | 35,1 | 39,9 | 101,5 | 122,6 |
| Зона средних разрушений, м | 272,6 | 20,9 | 63,1 | 81,4 | 92,7 | 235,7 | 284,5 |
| Зона слабых разрушений, м | 671,0 | 51,4 | 155,4 | 200,3 | 228,1 | 580,1 | 700,4 |
| Зоны воздействия ударной волны на жилые здания |
| Радиус ОШ, м | 52,3 | 4,46 | 14,1 | 16,3 | 18,5 | 45,4 | 54,5 |
| Скорость распространения пламени, м/с | 62 | 18 | 150-200 | 34 | 36 | 58 | 63 |
| Величина воздействия теплового потока на здания и сооружения на кромке ОШ, кВт/м2 | 220 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 |
| Индекс теплового излучения на кромке ОШ | 10550 | 729,7 | 1834 | 2056,9 | 2273,8 | 4675,5 | 5407,8 |
| Доля людей, поражаемых на кромке ОШ, % | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Параметры горения разлития |
| Ориентировочное время выгорания, мин : сек | 30:21 | 16:44 | 16:44 | 16:44 | 16:44 | 16:44 | 16:44 |
| Величина воздействия теплового потока на здания, сооружения и людей на кромке разлития, кВт/м2 | 176 | 104 | 104 | 104 | 104 | 104 | 104 |
| Индекс теплового излучения на кромке горящего разлития | 59179 | 29345 | 29345 | 29345 | 29345 | 29345 | 29345 |
| Доля людей, поражаемых на кромке горения разлития, % | 100 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 |
| Поллютанты |
| Оксид углерода (СО) - угарный газ | - | 0,0683 | 2,4880 | 3,8674 | 5,6874 | 90,999 | 159,25 |
| Диоксид углерода (СО2) - углекислый газ | - | 0,0022 | 0,0800 | 0,1244 | 0,1829 | 2,9260 | 5,1205 |
| Оксиды азота (№Ox) | - | 0,0033 | 0,1208 | 0,1878 | 0,2761 | 4,4183 | 7,7320 |
| Оксиды серы (в пересчете на SO2) | - | 0,0003 | 0,0096 | 0,0149 | 0,0219 | 0,3511 | 0,6145 |
| Сероводород (H2S) | - | 0,0002 | 0,0080 | 0,0124 | 0,0183 | 0,2926 | 0,5120 |
| Сажа (С) | - | 0,0003 | 0,0118 | 0,0183 | 0,0269 | 0,4301 | 0,7527 |
| Синильная кислота (HC№) | - | 0,0002 | 0,0080 | 0,0124 | 0,0183 | 0,2926 | 0,5120 |
| Дым (ультрадисперсные частицы SiO2) | - | 0,000000 | 0,000008 | 0,000012 | 0,000018 | 0,000293 | 0,000512 |
| Формальдегид (HCHO) | - | 0,0001 | 0,0043 | 0,0066 | 0,0097 | 0,1560 | 0,2729 |
| Органические кислоты (в пересчете на CH3COOH) | - | 0,0001 | 0,0043 | 0,0066 | 0,0097 | 0,1560 | 0,2729 |
| Всего | - | 0,0751 | 2,7347 | 4,2509 | 6,2513 | 100,02 | 175,04 |

Аварии на магистральных газопроводах

Рисков возникновения аварий на газо-, нефте- и продуктопроводах в Усть-Абаканском районе нет, в связи с отсутствием данных объектов инженерной инфраструктуры.

Аварии на гидротехнических сооружениях

На территории района размещены следующие гидротехнические сооружения, которые в соответствии с Федеральным законом от 21.07.97 г. № 117-ФЗ «О безопасности гидротехнических сооружений», являются потенциально опасными объектами:

| № п/п | Наименование ГТС | Собственник, эксплуатирующая организация | Класс капиталь-ности | Техническое состояние | Месторасположение ГТС |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Водохранилище на руч. Соленый | бесхозяйный | IV | Неудовлетвори-тельное | 12 км северо-западнее с.Весеннее |
| 2 | Водохранилище «Центральное» | бесхозяйный | IV | Неудовлетвори-тельное | Западная окраина с.Весеннее |
| 3 | Водохранилище на р.Биджа | бесхозяйный | IV | Аварийное | 2 км северо-западнее с.Московское |
| 4 | Водохранилище «Красное» | бесхозяйный | IV | Неудовлетвори-тельное | 5 км западнее с.Красноозерное |
| 5 | Водохранилище «Озеро Наливное» | бесхозяйный | IV | Неудовлетвори-тельное | Южная окраина д.Заря |
| 6 | Пруд на руч.Марча | бесхозяйный | IV | Удовлетвори-тельное | 4 км западнее с.Вершино-Биджа |
| 7 | Пруд на р.Биджа | бесхозяйный | IV | Неудовлетвори-тельное | В центре с.Вершино-Биджа |
| 8 | Пруд на р.Биджа | бесхозяйный | IV | Неудовлетвори-тельное | Северная окраина с.Вершино-Биджа |
| 9 | Пруд на р.Биджа | бесхозяйный | IV | Неудовлетвори-тельное | Южная окраина с.Вершино-Биджа |
| 10 | Пруд на р.Биджа | бесхозяйный | IV | Аварийное | 4 км. Северо-западнее с.Московское |
| 11 | Пруд на р.Биджа | бесхозяйный | IV | Аварийное | 3 км северо-западнее с.Московское |
| 12 | Пруд на руч.Роднички | бесхозяйный | IV | Аварийное | 4 км юго-западнее с.Московское |
| 13 | Пруд на р.Биджа | бесхозяйный | IV | Аварийное | Юго-Западная окраина с.Московское |
| 14 | Пруд на р.Биджа | бесхозяйный | IV | Аварийное | Южная окраина с.Московское |
| 15 | Пруд на р.Биджа | бесхозяйный | IV | Аварийное | 1 км северо-западнее д.Ковыльная |
| 16 | Пруд на р.Биджа | бесхозяйный | IV | Аварийное | Юго-западная окраина д.Ковыльная |
| 17 | Пруд на р.Биджа | бесхозяйный | IV | Аварийное | 1,5 км юго-восточнее д.Ковыльная |
| 18 | Пруд на р.Биджа | бесхозяйный | IV | Аварийное | 1 км юго-восточнее д.Ковыльная |
| 19 | Пруд №1 «Нагульный» | бесхозяйный | IV | Неудовлетвори-тельное | 1 км южнее пгт.Пригорск |
| 20 | Пруд №2 «Верхний» | бесхозяйный | IV | Аварийное | 1 км южнее пгт.Пригорск |
| 21 | Пруд №3 «Нагульный» | бесхозяйный | IV | Аварийное | 1 км южнее пгт.Пригорск |
| 22 | Пруд №4 «Головной» | бесхозяйный | IV | Неудовлетвори-тельное | 1 км южнее пгт.Пригорск |
| 23 | Пруд на руч.Кутень-Булук | бесхозяйный | IV | Аварийное | 20 км западнее с.Вершино-Биджа |
| 24 | Пруд на руч.Камажак | бесхозяйный | IV | Неудовлетвори-тельное | Северная окраина д.Камызяк |
| 25 | Пруд на руч.Камажак | бесхозяйный | IV | Неудовлетвори-тельное | Восточная окраина д.Камызяк |
| 26 | Пруд на руч.Харасуг | бесхозяйный | IV | Аварийное | 1 км западнее д.Салбык |
| 27 | Пруд на руч.Харасуг | бесхозяйный | IV | Неудовлетвори-тельное | 1 км южнее д.Салбык |
| 28 | Пруд на руч.Харасуг | бесхозяйный | IV | Аварийное | 0,5 км юго-восточнее д.Салбык |
| 29 | Пруд на руч.Харасуг | бесхозяйный | IV | Аварийное | 2 км юго-западнее д.Салбык |
| 30 | Пруд на руч.Харасуг | бесхозяйный | IV | Аварийное | Юго-западная окраина а.Бейка |
| 31 | Пруд на р.Бейка | бесхозяйный | IV | Неудовлетвори-тельное | Северо-восточная окраина а.Бейка |
| 32 | Пруд на р.Бейка | бесхозяйный | IV | Неудовлетвори-тельное | 2,5 км юго-восточнее а.Бейка |
| 33 | Пруд на руч.Соленый | бесхозяйный | IV | Аварийное | 5 км севернее с.Весеннее |
| 34 | Пруд на руч.Соленый | бесхозяйный | IV | Аварийное | 5 км северо-восточнее с.Весеннее |
| 35 | Пруд на р.Уйбат | бесхозяйный | IV | Неудовлетвори-тельное | Южная окраина с.Весеннее |
| 36 | Комплекс прудов на Окуневском канале (4 шт.) | бесхозяйный | IV | Неудовлетвори-тельное | 2 км южнее п.Оросительный |
| 37 | Пруд (карьер) | бесхозяйный | IV | Неудовлетвори-тельное | 1 км северо-восточнее а.Тутатчиков |
| 38 | Отстойник | бесхозяйный | IV | Неудовлетвори-тельное | 2,5 северо-западнее с.Зеленое |
| 39 | Дамба на красноярском вдхр. | бесхозяйный | IV | Неудовлетвори-тельное | Восточная окраина а.Мохов |
| 40 | Главное водозаборное сооружение Верх-Уйбатской оросительной системы на р.Уйбат | бесхозяйный |  | Неудовлетвори-тельное | Левый берег р.Уйбат |
| 41 | Шламохранилище ОАО «Мибэкс» | бесхозяйный |  | Неудовлетвори-тельное | Северная окраина пгт.Усть-Абакан |

Восточная часть Усть-Абаканского района попадает в зону катастрофического затопления от Саяно-Шушенской ГЭС. При возникновении ЧС на Саяно-Шушенской ГЭС возможен подход волны прорыва к северной границе района через 6,5 ч. Высота волны может достичь 30 м. Подъем воды достигнет максимального уровня через 17 часов и будет неизменным в течение 3 суток, затем наступит спад. Через 6-7 суток вода вернется в нормальное русло рек.

Сценарий возникновения и развития ЧС на гидротехнических сооружениях

Наиболее вероятные аварии и чрезвычайные ситуации могут возникнуть при частичном или полном разрушении плотин. Причинами возникновения аварий и ЧС могут быть:

- обрушение верхнего или низового откосов плотины;

- промыв плотины фильтрационным потоком воды;

- промыв тела плотины вследствие развития оврагообразования на низовом откосе;

- размыв плотины при переполнении водохранилища;

- появление прорана на теле плотины (с последующим размывом) при взрыве заряда большой мощности в районе водосброса в результате нанесения авиационного удара или диверсионных действий.

Разрушительное действие волны прорыва является результатом:

- резкого изменения уровня воды в нижнем и верхнем бьефах при разрушении напорного фронта;

- непосредственного воздействия массы воды, перемещающейся с большой скоростью;

- изменения прочностных характеристик грунта в основании сооружений вследствие фильтрации и насыщения его водой;

- размыва и перемещения больших масс грунта;

- перемещения с большими скоростями обломков разрушенных зданий и сооружений и их таранного воздействия.

Усредненные скорости движения и значения параметров поражающих факторов волн прорыва приведены в таблицах 3.9 – 3.13.

Таблица 3.9. Средняя скорость движения волны прорыва, км/ч

| Характеристика русла и поймы | j=0,01 | j=0,001 | J=0,0001 |
| --- | --- | --- | --- |
| На реках с широкими затопленными поймами | 4-8 | 1-3 | 0,5-1 |
| На извилистых реках с заросшими или неровными каменистыми поймами, с расширениями и сужениями поймы | 8-14 | 3-8 | 1-2 |
| На реках с хорошо разработанным руслом, с узкими и средними поймами без больших сопротивлений | 14-20 | 8-12 | 2-5 |
| На слабоизвилистых реках с крутыми берегами и узкими поймами | 24-18 | 12-16 | 5-10 |

Таблица 3.10. Поражающие факторы волны прорыва и их параметры

| Наименование объекта | Степень разрушения |
| --- | --- |
|  | Сильная (А) | Средняя (Б) | Слабая (В) |
|  | H, м | V, м/с | H, м | V, м/с | H, м | V, м/с |
| Здания - кирпичные - каркасные панельные | 4 7,5 | 2,5 4 | 3 6 | 2 3 | 2 3 | I I,5 |
| Мосты - металлические: с пролетом 30-100м с пролетом более100м - железобетонные - деревянные | 2 2 2 1 | 3 2,5 3 2 | 1 1 1 1 | 2 2 1.5 1.5 | 0 0 0 0 | 0,5 0,5 0,5 0,5 |
| Дороги - с асфальтобетонным покрытием - с гравийным покрытием | 4 2,5 | 3 2 | 2 1 | 1,5 1,5 | 1 0,5 | I 0,5 |
| Пирс | 5 | 6 | 3 | 4 | 1.5 | I |

Анализ статистических данных по разрушению постоянных мостовых переходов от наводнения показывает, что наиболее уязвимыми элементами мостового перехода являются мост и его защитные элементы. Основной причиной разрушения элементов мостового перехода является размыв грунта (таблица 4.11.).

Таблица 3.11. Данные по разрушению постоянных мостовых переходов от паводков

| Наименование дефектов | % от общего числа случаев |
| --- | --- |
| Мосты |
| Общий размыв русел (включая пойменные участки, перекрытые эстакадами) | 18 |
| Размыв мостовых опор | 24 |
| Подтопление пролетных строений | 2 |
| Подходы к мостам |
| Подтопление и перелив через насыпи | 10 |
| Размыв основания и откосов насыпи | 12 |
| Фильтрация через тело насыпи и ее сползание | 1 |
| Регуляционные сооружения |
| Местный размыв основания | 23 |
| Перелив через дамбы и траверсы | 4 |
| Повреждение регуляционных сооружений продольным течением | 3 |
| Фильтрация и сползание тела сооружения | 3 |
| Итого: | 100 |

Таблица 3.12. Предельно допустимые скорости водного потока, при которых обеспечивается сохранность объектов (при переливе через отметку проезжей части)

| Наименование объектов | Скорость потока, м/с, при глубине, м |
| --- | --- |
|  | 0,4 | 1 | 2 | 3 |
| Железнодорожные пути | 1,5 | 2,8 | 2,1 | 2,3 |
| Шоссейные дороги с асфальтобетонным покрытием | 2,1 | 2,5 | 2,9 | 3,1 |
| Дороги с гравием (щебеночным покрытием) | 1,5 | 1,8 | 2,1 | 2,3 |

Таблица 3.13. Доля поврежденных объектов на затопленных площадях (в %) при крупных паводках (скорость потока V=3-4 м/с)

| Объект | Период затопления |
| --- | --- |
|  | Часы | Сутки |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 |
| Затопление подвалов | 10 | 15 | 40 | 60 | 85 | 90 |
| Нарушение дорожного движения | 15 | 30 | 60 | 75 | 95 | 100 |
| Разрушение уличных мостовых | - | - | 3 | 6 | 30 | 45 |
| Остановка службы в портах | - | 50 | 75 | 90 | 100 | - |
| Прекращение переправ | 5 | 30 | 60 | 100 | - | - |
| Повреждение защитных дамб | - | - | - | - | 10 | 25 |
| Разрушение и смыв деревянных строений | - | 7 | 70 | 90 | 100 | - |
| Разрушение небольших кирпичных зданий | - | - | 10 | 40 | 50 | 60 |
| Повреждение блочных бетонных зданий и промоины фундаментов | - | - | - | - | 5 | 10 |
| Понижение капитальности на одну ступень: Зданий классов 1-3 > 3 | - - | - 10 | - 20 | - 30 | 3 45 | 6 60 |
| Прекращение электроснабжения | 5 | 80 | 90 | 100 | - | - |
| Прекращение телефонной связи | 75 | 85 | 100 | - | - | - |
| Повреждение систем водо-, газоснабжения | - | - | 7 | 10 | 30 | 0 |
| Гибель урожая | - | - | - | - | 3 | 8 |

Аварии на радиационно-опасных объектах

В настоящее время на территории Усть-Абаканского района и прилегающей территории радиационно-опасные объекты отсутствуют.

Опасные происшествия на транспорте

Транспорт является источником опасности не только для пассажиров, но и для населения, проживающего в зонах транспортных магистралей, железнодорожных путей, магистральных трубопроводов, поскольку по ним транспортируются легковоспламеняющиеся, химические, горючие, взрывоопасные и другие вещества. Аварии на автомобильном и железнодорожном транспорте при перевозке опасных грузов с выбросом (выливом) опасных химических веществ, взрывом горючих жидкостей и сжиженных газов возможны фактически везде, где проходят автомобильные и железные дороги.

Железнодорожная инфраструктура общего пользования на территории района представлена путями широкой колеи (1520 мм) и находится в оперативном управлении Абаканского отделения Красноярской железной дороги филиала ОАО «РЖД». Усть-Абаканский район пересекают две железнодорожные линии, являющиеся основой железнодорожного транспортного каркаса Республики Хакасия: железнодорожная линия Междуреченск–Абакан–Тайшет (электрифицированная однопутная с двухпутными вставками), железнодорожная ветка Ачинск – Абакан (однопутная – неэлектрифицированная), а также тупиковая неэлектрифицированная ветка Ташеба – Черногорские копи (с ответвлениями в направлениях Черногорского угольного разреза, пгт. Усть-Абакан, пгт. Пригорск). Крушения товарных составов могут привести к незначительным человеческим жертвам и ущерб железной дороге и грузу. Крушения пассажирского железнодорожного состава могут привести к гибели от 30 до 100 человек или к такому же количеству пострадавших.

Из всех источников опасности на автомобильном транспорте наибольшую угрозу для населения представляют дорожно-транспортные происшествия (таблица 3.14.). Большая часть происшествий происходит из-за нарушения правил дорожного движения, превышения скоростного режима и неудовлетворительного качества дорожных покрытий.

Аварийно-опасные участки находятся на автомобильной дороге М-54 «Енисей» и автодороге Абакан–Ак-Довурак. Крупными авариями на автотранспорте могут быть дорожно-транспортные аварии с участием пассажирских автобусов с числом пострадавших и погибших от 10 до 100 человек.

Таблица 3.14. Статистические данные по дорожно-транспортным происшествиям, произошедшим на территории Усть-Абаканского района

| Год | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Количество ДТП/пострадавших/погибших | 125/173/33 | 118/156/13 | 122/147/31 | 105/134/16 |

Аварии с ГСМ и СУГ на ближайших транспортных магистралях

В качестве наиболее вероятных аварийных ситуаций на транспортных магистралях, которые могут привести к возникновению поражающих факторов, рассмотрены:

- разлив (утечка) из цистерны ГСМ (горюче-смазочных материалов), СУГ (сжиженного углеводородного газа);

- образование зоны разлива ГСМ, СУГ (последующая зона пожара);

- образование зоны взрывоопасных концентраций с последующим взрывом ТВС (топливно-воздушной смеси) – зона мгновенного поражения от пожара вспышки;

- образование зоны избыточного давления от воздушной ударной волны;

- образование зоны опасных тепловых нагрузок при горении ГСМ на площади разлива.

В качестве поражающих факторов были рассмотрены:

- воздушная ударная волна;

- тепловое излучение огневых шаров (пламени вспышки) и горящих разлитий.

Зоны действия основных поражающих факторов при авариях на транспортных коммуникациях (разгерметизация цистерн) рассчитаны для следующих условий:

тип ГСМ (бензин), СУГ (3 класс);

емкость автомобильной цистерны с	 - СУГ - 8 м3, 10 м3, 11 м3, 14.5 м3, 20 м3;

- ГСМ - 16,3 м3, 20 м3;

давление в емкостях с СУГ				 - 1.6 МПа;

разлитие на подстилающую поверхность (асфальт)	 - свободное;

толщина слоя разлития					 - 0.05 м;

территория							 - слабо загроможденная;

температура воздуха и почвы	 			 - плюс 20оС;

скорость приземного ветра	 			 - 1 м/сек;

возможный дрейф облака ТВС				 - 15-100 м;

класс пожара						 - В1, С.

Таблица 3.15. Характеристики зон поражения при авариях с СУГ

| Параметры | СУГ |
| --- | --- |
| Объем резервуара, м3 | 8 | 10 | 11 | 14,5 | 20 | 73 |
| Разрушение емкости с уровнем заполнения, % | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 |
| Масса топлива в разлитии, т | 4,6 | 5,9 | 6,5 | 8,6 | 11,9 | 43,4 |
| Эквивалентный радиус разлития, м | 6,6 | 7,4 | 7,7 | 8,9 | 10,4 | 19,9 |
| Площадь разлития, м2 | 136 | 170 | 187 | 246,5 | 340 | 1241 |
| Доля топлива участвующая в образовании ГВС | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 |
| Масса топлива в ГВС, т | 3,3 | 4,1 | 4,6 | 6 | 8,3 | 30,4 |
| Зоны воздействия ударной волны на промышленные объекты и людей |
| Зона полных разрушений, м | 24,0 | 25,9 | 26,7 | 29,3 | 32,7 | 50,5 |
| Зона сильных разрушений, м | 60,0 | 64,7 | 66,8 | 73,3 | 81,7 | 126,3 |
| Зона средних разрушений, м | 135,0 | 145,5 | 150,2 | 164,9 | 183,7 | 284,2 |
| Зона слабых разрушений, м | 344,9 | 371,8 | 384,0 | 421,4 | 469,6 | 726,2 |
| Зона расстекления (50%), м | 569,9 | 614,3 | 634,4 | 696,2 | 775,8 | 1199,7 |
| Порог поражения 99% людей, м | 42 | 45,3 | 46,7 | 51,3 | 57,2 | 88,4 |
| Порог поражения людей (контузия), м | 66 | 71,1 | 73,5 | 80,6 | 89,8 | 138,9 |
| Зоны воздействия ударной волны на жилые здания |
| Зона полных разрушений, м | 42,0 | 45,3 | 46,7 | 51,3 | 57,2 | 88,4 |
| Зона сильных разрушений, м | 84,0 | 90,5 | 93,5 | 102,6 | 114,3 | 176,8 |
| Зона средних разрушений, м | 195,0 | 210,2 | 217,0 | 238,2 | 265,4 | 410,4 |
| Зона слабых разрушений, м | 479,9 | 517,3 | 534,2 | 586,3 | 653,3 | 1010,3 |
| Параметры огневого шара (ОШ) |
| Радиус ОШ, м | 37,8 | 40,7 | 42 | 45,9 | 51 | 7,6 |
| Время существования ОШ, с | 6,1 | 6,5 | 6,7 | 7,2 | 7,8 | 10,9 |
| Скорость распространения пламени, м/с | 53 | 55 | 55 | 58 | 61 | 76 |
| Величина воздействия теплового потока на здания и сооружения на кромке ОШ, кВт/м2 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 |
| Индекс теплового излучения на кромке ОШ | 8144,6 | 8631,1 | 8847,7 | 9506,6 | 10336 | 144472 |
| Доля людей, поражаемых на кромке ОШ, % | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 5 |
| Параметры горения разлития |
| Ориентировочное время выгорания, мин : сек | 30:21 | 30:21 | 30:21 | 30:21 | 30:21 | 30:21 |
| Величина воздействия теплового потока на здания, сооружения и людей на кромке разлития, кВт/м2 | 176 | 176 | 176 | 176 | 176 | 176 |
| Индекс теплового излучения на кромке горящего разлития | 59179 | 59179 | 59179 | 59179 | 59179 | 59179 |
| Доля людей, поражаемых на кромке горения разлития, % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |

Таблица 3.16. Характеристики зон поражения при авариях с ГСМ

| Параметры | ГСМ |
| --- | --- |
| Объем резервуара, м3 | 16,3 | 20 | 72 |
| Разрушение емкости с уровнем заполнения, % | 95 | 95 | 95 |
| Масса топлива в разлитии, т | 11,9 | 14,6 | 52,7 |
| Эквивалентный радиус разлития, м | 9,9 | 11,0 | 20,9 |
| Площадь разлития, м2 | 309,7 | 380 | 1368 |
| Доля топлива участвующая в образовании ГВС | 0,02 | 0,02 | 0,02 |
| Масса топлива в ГВС, кг | 238,5 | 292,6 | 1053,4 |
| Зоны воздействия ударной волны на промышленные объекты и людей |
| Зона полных разрушений, м | 9,9 | 10,6 | 16,3 |
| Зона сильных разрушений, м | 24,7 | 26,4 | 40,7 |
| Зона средних разрушений, м | 55,5 | 59,5 | 91,6 |
| Зона слабых разрушений, м | 141,9 | 152,1 | 234,1 |
| Зона расстекления (50%), м | 234,5 | 251,2 | 386,7 |
| Порог поражения 99% людей, м | 17,3 | 18,5 | 28,5 |
| Порог поражения людей (контузия), м | 27,2 | 29,1 | 44,8 |
| Зоны воздействия ударной волны на жилые здания |
| Зона полных разрушений, м | 17,3 | 18,5 | 28,5 |
| Зона сильных разрушений, м | 34,6 | 37,0 | 57,0 |
| Зона средних разрушений, м | 80,2 | 85,9 | 132,3 |
| Зона слабых разрушений, м | 197,5 | 211,6 | 325,7 |
| Параметры огневого шара (пламени вспышки) |
| Радиус огневого шара (пламени вспышки) ОШ(ПВ), м | 16,1 | 17,2 | 26 |
| Время существования ОШ(ПВ), с | 3,1 | 3,3 | 4,5 |
| Скорость распространения пламени, м/с | 34 | 35 | 43 |
| Величина воздействия теплового потока на здания и сооружения на кромке ОШ(ПВ), кВт/м2 | 130 | 130 | 130 |
| Индекс теплового излучения на кромке ОШ(ПВ) | 2034,5 | 2145,7 | 2993,6 |
| Доля людей, поражаемых на кромке ОШ(ПВ), % | 0 | 0 | 0 |
| Параметры горения разлития |
| Ориентировочное время выгорания, мин : сек | 16:44 | 16:44 | 16:44 |
| Величина воздействия теплового потока на здания, сооружения и людей на кромке разлития, кВт/м2 | 104 | 104 | 104 |
| Индекс теплового излучения на кромке горящего разлития | 29345 | 29345 | 29345 |
| Доля людей, поражаемых на кромке горения разлития, % | 79 | 79 | 79 |

Таблица 3.17. Предельные параметры для возможного поражения людей при аварии СУГ

| Степень травмирования | Значения интенсивности теплового излучения, кВт/м2 | Расстояния от объекта, на которых наблюдаются определенные степени травмирования, м |
| --- | --- | --- |
| Ожоги III степени | 49,0 | 38 |
| Ожоги II степени | 27,4 | 55 |
| Ожоги I степени | 9,6 | 92 |
| Болевой порог (болезненные ощущения на коже и слизистых) | 1,4 | Более 100 м |

Одним из поражающих факторов при авариях типа "BLEVE" на резервуарах со сжиженными углеводородными газами является разлет осколков при разрушении резервуаров. Примерно в 90% случаев разлет осколков происходит на расстояние не более 300 м и, как правило, находится в пределах расстояния опасного для людей термического воздействия от огненного шара. Поэтому при расчете поражающих факторов при авариях типа "BLEVE" следует, прежде всего, рассчитывать зоны термического воздействия.

Таким образом, при аварии на транспортных магистралях с СУГ, возможно повреждение автомобильного или железнодорожного полотна. Вновь проектируемые или реконструируемые объекты, расположенные вдоль транспортной магистрали, могут попасть в зоны разрушений различной степени (в зависимости от удаления), с последующим возгоранием.

Граница зоны среднего разрушения при авариях с ГСМ, в зависимости от емкости и степени огнестойкости объекта, может составить:

- на автомагистрали 55,5-85,9 м;

- на железной дороге 91,6-132,3 м.

Граница зоны среднего разрушения при авариях с СУГ, в зависимости от емкости и степени огнестойкости объекта, может составить:

- на автомагистрали 135-265,4 м;

- на железной дороге 284,2-410,4 м.

Коммунальные системы жизнеобеспечения

К коммунальным системам жизнеобеспечения относятся электрические и газовые сети, водопроводы, канализационные сети и системы теплоснабжения.

Крупные повреждения основных и запасных линий электропитания территории в зимний период приведут к остановке работы основных котельных, систем водоснабжения и канализации. Последствия длительного перерыва работы указанных систем непредсказуемы.

Перерыв водоснабжения на длительное время и как следствие перерыв водоотведения в летний период могут привести к массовым инфекционным болезням и гибели людей.

Для предотвращения возможных чрезвычайных ситуаций техногенного характера важную роль играет своевременная профилактика и диагностика, повышение качества ремонтных работ, работа с персоналом по обучению основам соблюдения правил и норм, содержанию и эксплуатации оборудования.

Максимальное количество техногенных чрезвычайных ситуаций в районе обусловлено пожарами в зданиях и сооружениях жилого, социально-бытового и культурного назначения (таблица 3.18.). Пик пожаров в жилом секторе и на объектах экономики традиционно регистрируется в апреле-мае и в осенне-зимний период. В декабре месяце происходит наибольшее количество пожаров с наиболее значительными человеческими жертвами и материальными потерями.

Таблица 3.18. Статистические данные по возникновению техногенных пожаров на территории Усть-Абаканского района

| Год | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Количество пожаров, ед. | 120 | 121 | 118 | 108 | 103 |

Биолого-социальные опасности

На территории района расположены 2 действующих скотомогильника и биотермическая яма для утилизации останков павших животных. Характеристики скотомогильников представлены в табл. 3.19.

Таблица 3.19. Места утилизации и складирования останков павших животных

| Наименование | Месторасположение | Площадь, кв.м | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| скотомогильник | 1000 м к юго-западу с.Московское и 1000 м от а/д Пригорск – Сорск | 625 | действующий |
| скотомогильник | 5000 м к юго-западу от а.Чарков и 600 м слева а/д Усть–Абакан – Чарков – Сорск | 600 | действующий |
| биотермическая яма для утилизации останков павших животных с Абакано–Черногорского промузла | 1,5 км к северо-востоку пгт.Усть–Абакан, в районе полигона ТБО | н/д | действующая |

Скотомогильники являются потенциальными источниками загрязнения грунтовых вод продуктами разложения, распространения патогенных микроорганизмов и ухудшения эпидемиологической обстановки.

## 3.3. Мероприятия по предупреждению чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера

Наличие сил и средств ликвидации чрезвычайных ситуаций

Для ликвидации ЧС на территории Усть-Абаканского района созданы аварийно-спасательные формирования (таблица 3.20.). Нештатные аварийно-спасательные формирования созданы на базе предприятий, учреждений и организаций района, количество привлекаемого в формирования личного состава зависит от пожарной чрезвычайной ситуации. Личный штатный состав аварийно-спасательных служб обязан проходить аттестацию в соответствии с инструкциями по занимаемой должности.

Таблица 3.20. Состав сил и средств аварийно-спасательных формирований Усть-Абаканского района

| № п/п | Наименова- ние форми- рований | Место дисло- кации (адрес) | Принадлеж- ность (органи- зация и ведом- ство) | Состав сил и средств Техника(марка, количество) | Ф.И.О руководителя организации, председатель КЧС НШ ГО | №№ телефона, вид связи | Готов- ность |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | л/с | автомобили | тракторы | бульдозеры | экскаваторы | компрессоры | спец. оборудование (инструмент) | плавсредства |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 J | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 1 | Аварийные команды на тепловодосетях | Усть-Абакан, Микроквартал 13 | ООО «ДОМ» | 3/39 | 2 ГАЗ-3307 | 1 Т-150 | 1 ДТ-75 | 1 Э2621 | 1 | 1 | - | Новикова Татьяна Викторовна | 2-13-35 | постоянно |
| 2 | Аварийно-техническая группа по обслуживанию коммуникаций в домах | Усть-Абакан, ул. Трудовая, 13 | ТВК « Сервис» | 3/18 | 2 УАЗ-2206 ГАЗ-3302 | 1 ЗТМ-60 |  |  |  | 1ком | - | Новикова Татьяна Викторовна | 2-71-65 2-13-59 | постоянно |
| 3 | Аварийно-техническая группа | с. Весеннее | Весенненское упралвение | 1/6 |  | 1 МТЗ-80 |  |  |  | 1ком | - | Пригарина Любовь Ивановна | 2-41-86 | 1 час |
| 4 | Аварийно-ремонтное звено | с. В-Биджа | Биджинское управление | 1/7 | 1 ГАЗ |  |  |  |  | 1ком | - | Шлихт Ольга Николаевна | 2-33-40 | 1 час |
| 5 | Звено по ремонту отопительных систем | с. Московское | Московское управление | 1/3 | 1 МТЗ-80 |  |  |  |  | 1ком. | - | Янгулова Галина Николаевна | 2-31-40 | 2 часа |
| 6 | Аварийное звено по теплосетям, котельной | а. Чарков | Чарковское управление | 1/5 |  |  |  |  |  | 1ком. | - | Банников Владимир Павлович | 2-43-40 | 1ч.30мин. |
| 7 | Пожарное звено | а. Чарков | Чарковское управление | 1/2 | 1 ЗИЛ-131 |  |  |  |  | 1ком. | - | Банников Владимир Павлович | 2-43-40 | 20 мин. |
| 8 | Звено по обслуживанию теплосетей | а. Райков | Райковское управление | 1/6 | 1 ГАЗ-69 |  |  | 1 МТЗ |  | 1ком. | - | Сараев Анатолий Николаевич |  |  |
| 9 | Аварийная группа системы ЖКХ | а. Доможаков | Доможаковское управление | 1/8 | 2 ЗИЛ УАЗ | 1 МТЗ-80 | 1 | 1 |  | 1ком. |  | Тутатчиков Вячеслав Михайлович | 2-63-40 | 1 час |
| 10 | Аварийная группа по ликвидации аварий на объектах ЖКХ | с. Усть-Бюр | Усть-Бюрское управление | 1/4 |  |  |  |  |  | 1ком. |  | Зелюткина Любовь Федоровна | 2-45-61 | 1 час |
| 11 | Звено по обслуживанию систем ЖКХ | а. Сапогов | Сапоговское управление | 1/7 | 2 |  |  |  |  | 1ком. |  | Мидюшка Галина Николаевна | 2-81-40 | 1 час |
| 12 | Бригада скорой помощи | Усть-Абакан | Районная больница | 3/6 | 3 |  |  |  |  | 1ком. |  | Постригайло Ирина Игоревна | 2-11-91 | постоянно |
| 13 | Врачебно-сестринская бригада | Усть-Абакан | Районная больница | 1/4 |  |  |  |  |  | 1ком. |  | Постригайло Ирина Игоревна | 2-11-91 | 30 мин. |
| 14 | Аварийно-восстановительная команда | Усть-Абакан | филиал ОАО "Сибирьтелеком" | 1/15 | 3 ГАЗ-66 Газель УАЗ (груз) |  |  |  |  | 3ком. |  | Федоров Александр Сергеевич | 2-11-48 | 30 мин. |
| 15 | Аварийная бригада по ремонту электролиний | с. Московское | Южные электрические сети | 1/5 | 1 УАЗ |  |  |  |  | 1ком. |  | Шитиков Валерий Николавеич Н/участка Таушев Александр Тимофеевич | 8-222-2-47-33 р. 9-31-50 д. 9-31-59 | 30 мин. |
| 16 | Аварийная бригада по ремонту электролиний | а. Райков | Южные электрические сети | ¼ | 1 ЗИЛ |  |  |  |  | 1ком. |  | Н/участка Фомин Анатолий Иванович | р. 9-61-99 д. 9-61-27 | 30 мин. |
| 17 | Аварийная бригада по ремонту электролиний | Усть-Абакан | Южные электрические сети | 2/6 | 1 ГАЗ |  |  |  |  | 1ком. |  | Н/участка Филатов Владимир Петрович | 9-16-08 | 30 мин. |
| 18 | Аварийное газовое звено | г. Черногорск | Хакасгаз | 1/3 | 1 ГАЗ-53 |  |  |  |  | 3ком. | - | Кашкин Виктор Владимирович | 9-11-04 | 30 мин. |
| 19 | Группа по обеспечению охраны | п. Усть-Абакан | МВД РХ | 1/12 | УАЗ-452 |  |  |  |  |  |  | Тугужеков Олег Григорьевич | 9-13-38 | 20 мин. |
| 20 | Команда по тушению пожаров | п. Усть-Абакан | ОГПС-10 ПЧ-20 | 6/48 | АТ-40 (13063Б) Т-30 (3307) АЦ-40 (133181 Г-1) АТЗ Урал – 5557 |  |  |  |  | Пожарн. комплект -10 шт. |  | Якунин Сергей Анатольевич | 9-13-04 | 15 мин. |
| 21 | Лесопожарная команда (на пожарооопасный период) | с.Усть-Бюр | ОАО Усть-Бюрский леспромхоз | 1/16 | КРАЗ-255 | Т-170 |  |  |  | Пожарн.компл. |  | Похабов Виктор Григорьевич | 9-45-10 | 40 мин. |
| 22 | Пожарная команда | с.Усть-Бюр | ОАО Усть-Бюрский леспромхоз | 1/3 | ГАЗ-53 (пожарн) |  |  |  |  | Пожарные комплект.-5 шт. |  | Похабов Виктор Григорьевич | 9-45-01 | 10 мин. |
| 23 | ПХС – 1-го типа | с. Чапаево | Абаканский лесхоз | 1/7 | ГАЗ-63(пож) ГАЗ САС 3307-груз УАЗ31519-легков. | МТЗ-82 ПНЗ-35(плуг) ПКН 70(плуг) |  |  |  | Комплект пожарн.-5шт. |  | Богацкий Леонид Николаевич | 9-37-44 | 30 мин. |
| 24 | Лесопожарная команда | с. Биджа | Абаканское лесничество | 1/2 |  | Т-40 ПНЗ/35- плуг |  |  |  | Пожарная комплект.- 12шт. |  | Богацкий Леонид Николаевич | 9-37-44 | 10 мин. |
| 25 | Лесопожарная команда (на пожароопасный период) | с.Усть-Бюр | Хакасский лесхоз | 3/2 | САЗ 3511 (пожар) Урал 375-2 ед. (автобус) | ДТ-75 с плугом ЛХТ-55 с плугом Т-170 |  |  |  | Пожарн. компл. – 20 шт. |  | Сакович Анатолий Иванович | 9-45-74 |  |

Мероприятия по предупреждению чрезвычайных ситуаций

В перспективе развития территории Усть-Абаканского района предупреждение чрезвычайных ситуаций как в части их предотвращения (снижения рисков их возникновения), так и в плане уменьшения потерь и ущерба от них (смягчения последствий) должно проводиться по следующим направлениям:

– мониторинг и прогнозирование чрезвычайных ситуаций;

– предотвращение, в возможных пределах, некоторых неблагоприятных и опасных природных явлений и процессов путем систематического снижения их накапливающегося разрушительного потенциала;

– предотвращение аварий и техногенных катастроф путем повышения технологической безопасности производственных процессов и эксплуатационной надежности оборудования;

– разработка и осуществление инженерно-технических мероприятий, направленных на предотвращение источников чрезвычайных ситуаций, смягчение их последствий, защиту населения и материальных средств;

– государственный надзор и контроль по вопросам природной и техногенной безопасности;

– информирование населения о потенциальных природных и техногенных угрозах на территории проживания;

– подготовка населения в области защиты от чрезвычайных ситуаций.

Объекты коммунально-бытового назначения вновь строящиеся, действующие и реконструируемые следует проектировать с учетом приспособления:

– бань и душевых промышленных предприятий – для санитарной обработки людей в качестве санитарно-обмывочных пунктов;

– прачечных, фабрик химической чистки – для специальной обработки одежды, в качестве станций обеззараживания одежды;

– помещений постов мойки и уборки подвижного состава автотранспорта на станциях технического обслуживания – для специальной обработки подвижного состава в качестве станций обеззараживания техники;

Гаражи для автобусов, грузовых и легковых автомобилей общественного транспорта, производственно-ремонтные базы уборочных машин, размещать рассредоточено.

При застройке селитебных зон города этажность зданий не должна превышать 10 этажей.

При проектировании застройки города максимальная плотность населения жилых районов не должна превышать 235 чел/га, плотность населения микрорайона 375 чел/га.

При планировке и застройке новых, расширении и реконструкции существующих территорий зеленые насаждения (парки, сады, бульвары) свободные от застройки территории (водоемы, спортивные площадки и т.п.) следует связывать в единую систему, обеспечивающую членение селитебной территории противопожарными разрывами шириной не менее 100 м на участки площадью не более 2,5 км2 при преобладающей застройке зданиями и сооружениями I, II, III, IIIа степеней огнестойкости и не более 0,25 км2 при преобладающей застройке зданиями IIIб, IV, IVа, V степеней огнестойкости.

Гаражные помещения зданий пожарных депо должны обеспечивать размещение 100% резерва основных пожарных машин.

Необходимо предусматривать устройство искусственных водоемов с возможностью использования их для тушения пожаров с учетом имеющихся естественных водоемов и подъездов к ним..

На территории населенных пунктов, имеющих внутренние реки и водоемы, через каждые 500 м береговой полосы рек следует предусматривать устройство пожарных подъездов, обеспечивающих забор воды в любое время года не менее чем тремя автомобилями одновременно.

При проектировании микрорайона, квартала, градостроительного комплекса или группы общественных зданий и сооружений, а также в проектах новых, реконструируемых или технически перевооружаемых предприятий промышленности, энергетики, транспорта и связи разрабатывается план "желтых линий" (максимально допустимых границ зон возможного распространения завалов жилой и общественной застройки, промышленных, коммунально-складских зданий, расположенных, как правило, вдоль городских магистралей устойчивого функционирования).

Ширину незаваливаемой части дорог в пределах "желтых линий" следует принимать не менее 7 м.

Разрывы от "желтых линий" до застройки определяются с учетом зон возможного распространения завалов от зданий различной этажности. Расстояние между зданиями, расположенными по обеим сторонам магистральных улиц, принимаются равными сумме их зон возможных завалов и ширины незаваливаемой части дорог в пределах "желтых линий".

При типовых размерах зданий, высотой 2, 5, 10 этажей, при плотности застройки территории не менее 30 % и уклоне местности менее 100, следует ожидать следующие параметры завалов:

- для 2-х этажного здания:

размер завала от стороны секции			3.9 м;

отношение объема завала к объему здания	0,35;

высота завала в пределах контура здания		1,9 м;

высота сплошных завалов				1,2 м;

- для 5-ти этажного здания:

размер завала от стороны секции			9,75 м;

отношение объема завала к объему здания	0,43;

высота завала в пределах контура здания		5,13м;

высота сплошных завалов				2,25 м.

- для 10-и этажного здания:

размер завала от стороны секции			19,5 м;

отношение объема завала к объему здания	0,5;

высота завала в пределах контура здания		10,02 м;

высота сплошных завалов				4 м;

Система зеленых насаждений и незастраиваемых территорий должна вместе с сетью магистральных улиц обеспечивать свободный выход рабочих из разрушенных частей промышленной зоны (в случае ее поражения).

При строительстве объектов в Усть-Абаканском районе необходимо осуществлять антисейсмические мероприятия, учитывая требования СНиП II-7-81 «Строительство в сейсмических районах».

В случаях, если здание или сооружение имеет сложную форму в плане, или смежные участки здания или сооружения имеют перепады высот 5 и более метров, здания и сооружения следует разделять антисейсмическими швами. Антисейсмические швы должны разделять здания и сооружения по всей высоте.

Лестничные клетки следует предусматривать закрытыми, имеющими в наружных стенах оконные проемы. Расположение и количество лестничных клеток следует определять по результатам расчета, выполняемого в соответствии со СНиП по противопожарным нормам проектирования зданий и сооружений, но принимать не менее одной между антисейсмическими швами в зданиях высотой более трех этажей.

Строительство жилых домов со стенами из сырцового кирпича, самана и грунтоблоков запрещается. При проектировании зданий и сооружений следует предусматривать и проверять расчетом крепление высокого и тяжелого оборудования к несущим конструкциям зданий и сооружений, а также учитывать сейсмические усилия, возникающие при этом в несущих конструкциях.

Сборные железобетонные перекрытия и покрытия зданий должны быть замоноличенными, жесткими в горизонтальной плоскости и соединенными с вертикальными несущими конструкциями. В кирпичных и каменных зданиях длина части панелей перекрытий (покрытий), опирающихся на несущие стены, выполненные вручную, должна быть не менее 120 мм, а на вибрированные кирпичные панели и блоки - не менее 90 мм.

В одноэтажных каменных зданиях при расстояниях между стенами не более 6 м допускается устройство деревянных перекрытий (покрытий), при этом балки перекрытий следует заанкеривать в антисейсмическом поясе и устраивать по ним диагональный настил.

Ненесущие элементы типа перегородок и заполнений каркаса следует выполнять легкими, как правило, крупнопанельной или каркасной конструкции и соединять со стенами, колоннами, а при длине более 3 м - и с перекрытиями. В зданиях выше пяти этажей не допускается применение перегородок из кирпичной кладки, выполненной вручную.

Конструкции балконов и их соединения с перекрытиями должны быть рассчитаны как консольные балки или плиты. Вынос балконов в зданиях с каменными стенами не должен превышать 1,5 м.

По верху сборных ленточных фундаментов следует укладывать слой раствора марки 100 толщиной не менее 40 мм и продольную арматуру диаметром 10 мм в количестве - три, четыре и шесть стержней при расчетной сейсмичности 7, 8 и 9 баллов соответственно. Через каждые 300-400 мм продольные стержни должны быть соединены поперечными стержнями диаметром 6 мм.

В случае выполнения стен подвалов из сборных панелей, конструктивно связанных с ленточными фундаментами, укладка указанного слоя раствора не требуется.

В фундаментах и стенах подвалов из крупных блоков должна быть обеспечена перевязка кладки в каждом ряду, а также во всех углах и пересечениях на глубину не менее 1/3 высоты блока; фундаментные блоки следует укладывать в виде непрерывной ленты. Для заполнения швов между блоками следует применять раствор марки не ниже 25.

В зданиях до трех этажей включительно и сооружениях соответствующей высоты при расчетной сейсмичности 7 и 8 баллов допускается применение для кладки стен подвалов блоков пустотностью до 50 %.

Гидроизоляционные слои в зданиях следует выполнять из цементного раствора.

Суммарную мощность головных сооружений водозаборов следует рассчитывать по нормам мирного времени. В случае выхода из строя одной группы головных сооружений мощность оставшихся сооружении должна обеспечивать подачу воды по аварийному режиму на производственно-технические нужды предприятий, а также на хозяйственно-питьевые нужды для численности населения мирного времени по норме 31 л в сутки на одного человека.

Вновь проектируемые и реконструируемые системы водоснабжения, питающие город должны базироваться не менее чем на двух независимых источниках воды, один из которых следует предусматривать подземным.

При невозможности обеспечения питания системы водоснабжения от двух независимых источников допускается снабжение водой из одного источника с устройством двух групп головных сооружений, одна из которых должна располагаться вне зоны возможных сильных разрушений.

Сельские населенные пункты снабжаются водой преимущественно из одиночных артезианских скважин, шахтных колодцев и родников. Для гарантированного обеспечения питьевой водой населения в случае выхода из строя всех головных сооружений или заражения источников водоснабжения следует иметь резервуары в целях создания в них не менее 3-суточного запаса питьевой воды по норме не менее 10 л в сутки на одного человека.

Резервуары питьевой воды должны быть оборудованы фильтрами-поглотителями для очистки воздуха от радиоактивных веществ и капельно-жидких отравляющих веществ и располагаться, как правило, за пределами зон возможных сильных разрушений. В случае размещения резервуаров в зонах возможных сильных разрушений, конструкция их должна быть рассчитана на воздействие избыточного давления во фронте воздушной ударной волны ядерного взрыва.

Резервуары питьевой воды должны оборудоваться также герметическими (защитно-герметическими) люками и приспособлениями для раздачи воды в передвижную тару.

Суммарная проектная производительность защищенных объектов водоснабжения в загородной зоне, обеспечивающих водой в условиях прекращения централизованного снабжения электроэнергией, должна быть достаточной для удовлетворения потребностей населения, в том числе эвакуированных, а также сельскохозяйственных животных общественного и личного сектора в питьевой воде и определяется для населения – из расчета 25 л в сутки на одного человека.

При проектировании новых и реконструкции существующих систем технического водоснабжения  следует предусматривать применение систем оборотного водоснабжения.

Все существующие водозаборные скважины для водоснабжения городских и сельских поселений и промышленных предприятий, а так же для полива сельскохозяйственных угодий должны иметь приспособления, позволяющие подавать воду на хозяйственно-питьевые нужды путем разлива в передвижную тару, а скважины с дебитом 5 л/с и более должны иметь, кроме того, устройства для забора воды из них пожарными автомобилями.

При проектировании новых и реконструкции действующих водозаборных скважин, предусмотренных к использованию в военное время, следует применять погружные насосы (сблокированные с электродвигателями) Оголовки скважин должны размещаться в колодцах, обеспечивающих в необходимых случаях их защиту от избыточного давления во фронте воздушной ударной волны ядерного взрыва. Конструкции оголовков действующих и резервных скважин должны обеспечивать полную герметизацию в соответствии с требованиями норм проектирования водоснабжения.

При подсоединении промышленных предприятий к городским сетям водоснабжения существующие на предприятиях скважины следует герметизировать и сохранять для возможного использования их в качестве резервных.

Водозаборные скважины, непригодные к дальнейшему использованию, должны тампонироваться, а самоизливающиеся скважины – оборудоваться краново-регулирующими устройствами.

На централизованных системах водоснабжения города должна обеспечиваться возможность подачи чистой воды в сеть, минуя водонапорные башни. При проектировании нескольких самостоятельных водопроводов (коммунального и промышленного) следует предусматривать возможность передачи воды от одного водопровода к другому с соблюдением санитарных правил. При строительстве новых водопроводов существующие водопроводы и головные сооружения рекомендуется сохранять для возможного использования в качестве резервных.

При проектировании технических водопроводов города для производственных нужд необходимо обеспечивать возможность их использования для целей пожаротушения. Пожарные гидранты, а также задвижки для отключения поврежденных участков водопровода города следует располагать, как правило, на незаваливаемой при разрушении зданий и сооружений территории.

Существующие и проектируемые для водоснабжения населения и сельскохозяйственных животных шахтные колодцы и другие сооружения для забора подземных вод должны быть защищены от попадания в них радиоактивных осадков и капельно-жидких отравляющих веществ.

Энергетические сооружения и электрические сети должны проектироваться с учетом обеспечения устойчивого электроснабжения города, объектов водоснабжения, лечебных учреждений и других особо важных объектов, в условиях мирного и военного времени. Необходимо предусматривать частичную замену воздушных линий электропередачи кабельными линиями.

Для обеспечения возможности снижения электрической нагрузки системы электроснабжения неотключаемых в военное время объектов должны быть отделены от систем электроснабжения прочих объектов. Неотключаемые объекты должны, как правило, обеспечиваться электроэнергией по двум кабельным линиям от двух независимых и территориально разнесенных центров (источников) питания.

Для повышения надежности электроснабжения неотключаемых объектов следует предусматривать установку автономных источников питания. На животноводческих комплексах, а также птицефабриках необходимо также предусматривать автономные источники электроснабжения.

В схемах внутриплощадочных электрических сетей предприятий-потребителей должны быть предусмотрены меры, допускающие централизованное кратковременное отключение отдельных объектов, периодические и кратковременные перерывы в электроснабжении.

Линии электропередачи и подстанции напряжением 500 кВ и выше, выполняющие функции основных межсистемных связей объединенных энергетических систем, а также транзитные линии электропередачи (ЛЭП) и узловые подстанции напряжением 220 кВ в тех энергосистемах, в которых они образуют сеть высшего напряжения, следует сооружать за пределами зон возможных разрушений города. Распределительные линии электропередачи энергетических систем напряжением 110-220 кВ должны быть, как правило, закольцованы и подключены к нескольким источникам электроснабжения с учетом возможного повреждения отдельных источников, а также должны по возможности проходить по разным трассам.

При проектировании систем электроснабжения следует сохранять в качестве резерва мелкие стационарные электростанции, а также учитывать возможность использования передвижных электростанций и подстанций.

Энергосистемы и их объединения должны иметь запасные защищенные загородные командно-диспетчерские пункты (ЗЗКДП) и защищенные городские командно-диспетчерские пункты (ЗГКДП). ЗЗКДП должны размещаться за пределами зон возможных сильных разрушений города. Ограждающие конструкции ЗЗКДП следует рассчитывать на избыточное давление во фронте ударной волны, равное 100 кПа (1кгс/см2). ЗГКДП должны размешаться в одном из убежищ, предусматриваемых для защиты личного состава энергосистем.

Большинство жилых домов и все учреждения необходимо обеспечить телефонной связью.

Для повышения устойчивости работы центрального радиовещания следует предусматривать:

- строительство защищенных запасных центров вещания (ЗЦВ) и кабельных линий их привязки к коммутационно-распределительным аппаратным, создаваемым на узлах связи. При этом ограждающие конструкции защищенных сооружении ЗЦВ должны рассчитываться на избыточное давление во фронте ударной волны для объектов зонального радиовещания ∆Рф = 100 кПа(1 кгс/см2);

- размещение радиовещательных комплексов зональных телерадиокомитетов в защищенных рабочих помещениях соответствующих пунктов управления, а также строительство кабельных линии их привязки к ЗЦВ Гостелерадио РФ.

При проектировании новых или реконструкции существующих автоматических телефонных станций (АТС) необходимо предусматривать:

- прокладку кабелей межшкафных связей с расчетом передачи части абонентской емкости из каждого района АТС в соседние районы;

- установку на АТС специальной аппаратуры циркулярного вызова и дистанционного управления средствами оповещения гражданской обороны (по заданию местных штабов гражданской обороны).

При проектировании запасных пунктов управления (ЗПУ), необходимо предусматривать размещение в них защищенных узлов связи. От пунктов управления объектов народного хозяйства до этих узлов связи должны прокладываться подземные кабельные линии связи в обход наземных коммутационных устройств.

Городские сети проводного вещания должны обеспечивать устойчивую работу систем оповещения. При проектировании этих сетей в городе следует предусматривать:

- кабельные линии связи;

- подвижные средства резервирования станционных устройств;

- резервные подвижные средства оповещения сетей проводного вещания районных центров.

Радиотрансляционные сети сельских поселений должны иметь (по заданию местного штаба ГО) требуемое по расчету число громкоговорящих средств оповещения населения.

Доведение сигналов гражданской обороны до населения  будет осуществляться по каналам радиовещания, по сетям радиотрансляции, телевидения. Оповещение рабочего персонала существующих и проектируемых объектов будет осуществляться по телефонной связи объекта.

На основании положений СНиП 2.01.51-90 территория Усть-Абаканского района в зону световой маскировки не попадает. На объектах народного хозяйства, не входящих в зону светомаскировки, осуществляются заблаговременно, как правило, только организационные мероприятия по обеспечению отключения наружного освещения населенных пунктов и объектов народного хозяйства, внутреннего освещения жилых, общественных, производственных и вспомогательных зданий, а также организационные мероприятия по подготовке и обеспечению световой маскировки производственных огней при подаче сигнала «Воздушная тревога».

# 4. ПРОТИВОПОЖАРНАЯ ОХРАНА

Противопожарную охрану территории Усть-Абаканского района обеспечивает 3 подразделения федеральной противопожарной службы:

1) ПЧ-101, п.г.т. Усть-Абакан, 36 человек личного состава (л/с) и 4 единицы специализированной техники (с/т);

2) ПЧ-102, п. Усть-Бюрь, 28 л/с, 3 с/т;

3) ПЧ-103 г. Сорск, 8 л/с, 2 с/т.

Кроме того, на территории района расположено 12 подразделений добровольной пожарной дружины:

1) ДПК ХРО ООО ВДПО «Сорский ГОК», 1 л/с, 1 с/т;

2) ДПК, аал Доможаков, 1 л/с, 1 с/т;

3) ДПК, аал Чарков, 1 л/с, 1 с/т;

4) ДПК, с. Солнечный, 1 л/с, 1 с/т;

5) МПО, аал Райков, 2 л/с, 2 с/т;

6) ФГУ АВК Минюст РФ, п.г.т. Усть-Абакан, 1 л/с, 1 с/т;

7) ДПК ООО «Суэк-Хакасия», разрез Черногорский, 1 л/с, 1 с/т;

8) ДПК «ЦСР Туманный», г. Сорск, 1 л/с, 1 с/т;

9) ДПК, с. Вершино-Биджа, 1 л/с, 1 с/т;

10) МПО, с. Усть-Бюрь, 1 л/с, 1 с/т;

11) ДПК «Абаканский угольный разрез», 1 л/с, 1 с/т;

12) ДПК ООО «Сорский ГОК», 12 л/с, 2 с/т.

К тушению пожаров могут быть привлечены также силы и средства г.Абакана. Противопожарная охрана г.Абакана представлена ГУ «1 ОФПС по Республике Хакасия», в состав которого входит ПЧ-1 (ул. Вяткина, 10), ПЧ-2 (территория ОАО «Абаканвагонмаш») и ПЧ-3 (ул. Крылова, 133). Общее количество личного состава составляет 250 человек, количество специализированной техники, привлекаемой к ликвидации пожаров, – 31 ед.

Нормативный радиус выезда пожарных для городской местности составляет 3 км, для сельской местности – 12 км. В соответствии со ст. 76 Федерального закона РФ от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», вступающий в действие с мая 2009 года, дислокация подразделений пожарной охраны на территориях поселений и городских округов определяется исходя из условия, что время прибытия первого подразделения к месту вызова в городских округах не должно превышать 10 минут, а в сельских поселениях – 20 минут.

В соответствии с требованиями технического регламента прикрытие территории Усть-Абаканского района подразделениями пожарной охраны обеспечено не полностью. В качестве мер по обеспечению своевременного прибытия пожарной команды должна проводиться работа с администрацией муниципальных образований по размещению пожарных депо с привлечением уже имеющихся добровольных пожарных дружин в а.Доможаков, а.Чарков, а.Райков, с.Вершино-Биджа.

К зданиям, сооружениям и строениям производственных объектов по всей их длине должен быть обеспечен подъезд пожарных автомобилей:

– с одной стороны – при ширине здания, сооружения или строения не более 18 метров;

– с двух сторон - при ширине здания, сооружения или строения более 18 метров, а также при устройстве замкнутых и полузамкнутых дворов.

Допускается предусматривать подъезд пожарных автомобилей только с одной стороны к зданиям, сооружениям и строениям в случаях:

– меньшей этажности;

– двусторонней ориентации квартир или помещений;

– устройства наружных открытых лестниц, связывающих лоджии и балконы смежных этажей между собой, или лестниц 3-го типа при коридорной планировке зданий.

К зданиям с площадью застройки более 10 000 квадратных метров или шириной более 100 метров подъезд пожарных автомобилей должен быть обеспечен со всех сторон.

Допускается увеличивать расстояние от края проезжей части автомобильной дороги до ближней стены производственных зданий, сооружений и строений до 60 метров при условии устройства тупиковых дорог к этим зданиям, сооружениям и строениям с площадками для разворота пожарной техники и устройством на этих площадках пожарных гидрантов. При этом расстояние от производственных зданий, сооружений и строений до площадок для разворота пожарной техники должно быть не менее 5, но не более 15 метров, а расстояние между тупиковыми дорогами должно быть не более 100 метров.

Ширина проездов для пожарной техники должна составлять не менее 6 метров.

В общую ширину противопожарного проезда, совмещенного с основным подъездом к зданию, сооружению и строению, допускается включать тротуар, примыкающий к проезду.

Расстояние от внутреннего края подъезда до стены здания, сооружения и строения должно быть:

– для зданий высотой не более 28 метров - не более 8 метров;

– для зданий высотой более 28 метров - не более 16 метров.

Конструкция дорожной одежды проездов для пожарной техники должна быть рассчитана на нагрузку от пожарных автомобилей.

Сквозные проезды (арки) в зданиях, сооружениях и строениях должны быть шириной не менее 3,5 метра, высотой не менее 4,5 метра и располагаться не более чем через каждые 300 метров, а в реконструируемых районах при застройке по периметру - не более чем через 180 метров.

Тупиковые проезды должны заканчиваться площадками для разворота пожарной техники размером не менее чем 15x15 метров. Максимальная протяженность тупикового проезда не должна превышать 150 метров.

Сквозные проходы через лестничные клетки в зданиях, сооружениях и строениях следует располагать на расстоянии не более 100 метров один от другого. При примыкании зданий, сооружений и строений под углом друг к другу в расчет принимается расстояние по периметру со стороны наружного водопровода с пожарными гидрантами.

При использовании кровли стилобата для подъезда пожарной техники конструкции стилобата должны быть рассчитаны на нагрузку от пожарных автомобилей не менее 16 тонн на ось.

К рекам и водоемам должна быть предусмотрена возможность подъезда для забора воды пожарной техникой в соответствии с требованиями нормативных документов по пожарной безопасности.

Проектируемые административные и промышленные здания следует оборудовать автоматическими пожарными сигнализациями и системами автоматического пожаротушения.

# ПРИЛОЖЕНИЯ

## Список литературы

Федеральные законы (законы РФ)

1) «О гражданской обороне» от 12,02,1998г.№ 28-ФЗ(ред. от 19.06.2007 г.)

2) «О защите населения и территорий от ЧС природного и техногенного характера» от 21.12.1994 г. № 68-ФЗ (ред. от 30.10.2007 г.)

3) «О безопасности» от 05.03.1992 г. (ред. от 02.03.2007 г.)

4) «О промышленной безопасности опасных производственных объектов» от 21.07.1997 г.№116-ФЗ (ред. от 18.12.2006 г.)

Постановления Правительства (Совета Министров) РФ

1) «О единой государственной системе предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуации» от 30.12.2003 г. №794 (ред. От 03.10.2006 г.)

2) «О порядке внесения предложений по отнесению территорий к группам по гражданской обороне и организаций к категориям по гражданской обороне» от 24.04.2003 г.№100-ПГ

3) «О классификации ЧС природного и техногенного характера» от 13.09.1996 г.№1094

Руководящие документы.

1) «Типовое положение о порядке выдачи исходных данных и технических условий на проектирование, согласование документации на строительство, а также оплаты указанных услуг». Минстрой России,1996 г.

2) «Положение о разграничении функций по государственной экспертизе и утверждению градостроительной, предпроектной и проектной документации между Министерством РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий (МЧС России), №МЧС России 1-4-29/1 от 22.06.01 г. № Госстроя России АШ-3440/24 от 26.06.01 г.

3) «Порядок проведения государственной экспертизы градостроительной, предпроектной и проектной документации в системе МЧС России» от 31.07.01 №340.

4) «Положение о государственной экспертизе проектов МЧС России» Приказ МЧС России от 10.07.01.№309.

5) «Положение о порядке оформления декларации промышленной безопасности и перечне сведений, содержащихся в ней». Постановление Госгортехнадзора России от 07.09.1999 г.№66.

6) «Изменение №1 к «Положению о порядке оформления декларации промышленной безопасности и перечне сведений, содержащихся в ней». Постановление Госгортехнадзора России от 07.09.1999 г.№66.

Нормативно-технические документы

1) СП 11-112-201 «порядок разработки и состав раздела «Инженерно-технические мероприятия гражданской обороны. Мероприятия по предупреждению ЧС» градостроительной документации для территорий городских и сельских поселений, других муниципальных образований». М., 2001 г.

2) ГОСТ Р 23.0.01 «Безопасность в чрезвычайных ситуациях. Основные положения»

3) ГОСТ Р 22.02.02. «Безопасность в чрезвычайных ситуациях. Термины и определения основных понятий» (с Изменением №1,введенным в действие 01.01.2001 г. постановлением Госстандарта России от 31.05.2000г.№148-ст.)

4) ГОСТ 22.0.05 «Безопасность в чрезвычайных ситуациях. Техногенные чрезвычайные ситуации. Термины и определения»

5) ГОСТ 22.0.06 «Безопасность в чрезвычайных ситуациях. Источники природных чрезвычайных ситуаций».

6) ГОСТ 22.0.07 «Безопасность в чрезвычайных ситуациях. Источники техногенных чрезвычайных ситуаций».

7) ГОСТ Р 22.3.03. «Безопасность в чрезвычайных ситуациях» Защита населения. Основные требования».

8) СНиП 2.01.51-90 «Инженерно-технические мероприятия гражданской обороны». Рекомендации по проектированию запасных пунктов управления»

9) СНиП 2.01.53-84. Световая маскировка населенных пунктов и объектов народного хозяйства».

10) СНиП 22-01-95 «Геофизика опасных природных воздействий».

11) СНиП 2.06.15-85 «Инженерная защита территорий от затопления и подтопления».

12) СНиП 23-01-99* «Строительная климатология».

13) СНиП 22-02-2003 Инженерная защита территорий, зданий и сооружений от опасных геологических процессов. Основные положения»

14) СНиП 2.01.09-91 «Здания и сооружения на подрабатываемых территориях и просадочных грунтах».

15) СО 153-34.21.122-2003 Инструкция по устройству молниезащиты зданий, сооружений и промышленных коммуникаций».

16) НРБ-99-Нормы радиационной безопасности.

Методические документы

1) РД 52.04.253-90 Методика прогнозирования масштабов заражения сильнодействующими и ядовитыми веществами при авариях (разрушениях) на химически опасных объектах и на транспорте».

2) Методическое пособие по прогнозированию и оценке химической обстановки в чрезвычайных ситуациях».- М., ВНИИ ГОЧС, 1993 г.

3) Методические рекомендации по составлению раздела «Инженерно-технические мероприятия гражданской обороны, мероприятия по предупреждению чрезвычайных ситуаций» проектов строительства предприятий, зданий и сооружений.- М., МЧС России, 2001 г.

4) Сборник методик по прогнозированию возможных аварий, катастроф, стихийных бедствий в РСЧС (книги 1 и 2). - М., МЧС России, 1994 г.

5) РД 08-120-96 Методические указания по проведению анализа риска опасных промышленных объектов».

6) РД 03-357-00 Методические рекомендации по составлению декларации промышленной безопасности опасных производственных объектов».

7) Сборник методик по прогнозированию возможных аварий, катастроф, стихийных бедствий в РСЧС (книги 1 и 2) Утверждена МВК МЧС России 28.07.1999 г.

8) Справочник по защите населения от сильнодействующих ядовитых веществ.- МЧС РФ, 1995 г.

9) Справочник спасателя. Книга 1. общие сведения о ЧС. Права и обязанности спасателя. МЧС РФ, 1995 г.

10) Справочник спасателя. Книга 2. Спасательные работы при ликвидации последствий  землетрясений, взрывов, бурь, смерчей, тайфунов. МЧС РФ,1995г.

11) Справочник спасателя. Книга 3. Спасательные и другие неотложные работы при пожарах.- МЧС РФ ,1995 г.

12) Справочник спасателя. Книга 6. Спасательные работы при ликвидации последствий химического заражения. - МЧС РФ,1995 г.

13) Шадский Н.П. «Чрезвычайные ситуации в промышленности. Учебное пособие. - М., Институт риска и безопасности,2003 г.

14) Гражданская оборона. Учебное  издание под редакцией Н.В.Вейца. Министерство обороны СССР.

15) Гражданская оборона и пожарная безопасность: Методическое пособие / Под редакцией М.И.Фадеева. М., Институт риска и безопасности,2004 г.

16) Организация и ведение гражданской обороны и защита населения и территорий от ЧС природного и техногенного характера. Учебное пособие для преподавателей и слушателей УМЦ, курсов ГО и работников ГОЧС, предприятий, организаций и учреждений / Под ред. Г.Н.Кирилова.- М., Институт риска и безопасности,2004 г.

17) Гражданская оборона и предупреждение чрезвычайных ситуаций. Методическое пособие / Под ред. М.И.Фадеева.- М., Институт риска и безопасности,2004 г.

18) Предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций , обусловленных террористическими акциями, взрывами и пожарами. Методическое пособие / Под ред. М.И.Фадеева. Институт риска и безопасности, 2005 г.

19) Защитные сооружения гражданской обороны (устройство и эксплуатация). Учебно-методическое пособие./ Под ред. Г.Н.Кирилова.- М., Институт риска и безопасности,2004 г.

## Перечень сокращений и терминов

АС – аварийная ситуация

АХОВ – аварийное химически опасное вещество

ГО – гражданская оборона

ГПВО – газопаровоздушное облако

ГПВС – газопаровоздушная смесь

ЛВЖ – легко воспламеняющиеся жидкости

НРС – наибольшая работающая смена

ОНХ – объекты народного хозяйства

ОМП – оружие массового поражения

ОП – очаг поражения

ОСП – обычные средства поражения

ПД – продукты детонации

ПДК – предельно допустимая концентрация

ПДУ – предельно допустимый уровень

ПОО – потенциально опасный объект

ПРУ – противорадиационное укрытие

РОО – радиационно-опасный объект

РВ – радиоактивные вещества

СИЗ – средства индивидуальной защиты

СУГ – сжиженные углеводородные газы

ХОО – химически опасный объект

ЧС – чрезвычайная ситуация

ИТМ ГО – инженерно-технические  мероприятия гражданской обороны

СОО – специальная обработка одежды

Авария – опасное техногенное производство, создающее на объекте, определенной территории или акватории угрозу жизни и здоровью людей и приводящие к разрушению зданий, сооружений, оборудования и транспортных средств, нарушению производственного или транспортного процесса, а также к нанесению ущерба окружающей природной среде (по ГОСТ Р 22. 0. 05).

Гражданская оборона – система мероприятий по подготовке и по защите населения, материальных и культурных ценностей на территории Российской Федерации от опасностей, возникающих при ведении военных действий или вследствие этих действий.

Государственная экспертиза в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций – осуществляемое на основании действующего законодательства рассмотрение проектной документации с целью выявления степени соответствия проектных решений требованиям обеспечения защиты населения и территории от ЧС природного и техногенного характера, а также последствий воздействий современных средств поражения, диверсий и террористических актов.

Защита населения – комплекс взаимоувязанных по месту, времени проведения, цели, ресурсам мероприятий РСЧС, направленных на устранение или снижение на пострадавших территориях до приемлемого уровня угрозы жизни и здоровья людей в случае реальной опасности возникновения или в условиях реализации опасных и вредных факторов стихийных бедствий, техногенных аварий и катастроф (по ГОСТ Р 22.3.03)

Защитное сооружение – инженерное сооружение, предназначенное для укрытия людей, техники и имущества от опасностей, возникающих в результате последствий аварий на потенциально опасных объектах, либо стихийных бедствий в районах размещения этих объектов, а также от воздействия современных средств поражения( по ГОСТ Р 22.0.02).

Зона чрезвычайной ситуации – территория или акватория, на которой в результате возникновения источника чрезвычайной ситуации или распространения его последствий из других районов возникла ЧС (по ГОСТ Р 22.0.02).

Зона вероятной чрезвычайной ситуации – территория или акватория, на которой существует или не исключена  опасность возникновения ЧС (по ГОСТ Р22.0.02.)

Инженерно-технические мероприятия гражданской обороны и предупреждения ЧС (ИТМ ГОЧС) – совокупность реализуемых при строительстве проектных решений, направленных на обеспечение защиты населения и территорий и снижение материального ущерба от ЧС техногенного и природного характера , от опасностей, возникающих при проведении военных действий или вследствие этих действий, а также диверсиях.

Источник ЧС – опасное природное явление, авария или опасное техногенное происшествие, широко распространенная инфекционная болезнь людей, с/х животных и растений, а также применение современных средств поражения, в результате чего  произошла или может возникнуть ЧС (по ГОСТ 22.0.02).

Ликвидация ЧС – проведение в зоне ЧС и прилегающих к ней районах силами  и средствами ликвидации ЧС всех видов разведки и неотложных работ, а также организация жизнеобеспечения пострадавшего населения и личного состава этих сил (по ГОСТ 22.0.02).

Опасность в чрезвычайной ситуации – состояние, при котором создалась или вероятна угроза возникновения поражающих факторов и воздействий источника ЧС на население, объекты народного хозяйства и окружающую природную среду в зоне ЧС по ГОСТ 22.0.02).

Особо опасное производство – участок, установка, цех, хранилище, склад, станция или др. производство, на котором одновременно используют , производят, перерабатывают, хранят или транспортируют  потенциально опасные вещества.

Потенциально опасный объект – объект, на котором используют, производят, перерабатывают, хранят или транспортируют радиоактивные, пожаровзрывоопасные, опасные химические и биологические вещества, создающие реальную угрозу возникновения источника ЧС (по ГОСТ 22.0.02).

Предупреждение ЧС – совокупность мероприятий, проводимых органами исполнительной власти РФ и ее субъектами, органами местного самоуправления и организационными структурами РСЧС, направленных на предотвращение ЧС и уменьшение их масштабов в случае возникновения (по ГОСТ 22.0.02).

Чрезвычайная ситуация – состояние, при котором в результате возникновения факторов ЧС на объекте, определенной территории или акватории ухудшаются нормальные условия жизни и деятельности, возникает угроза жизни и здоровью людей, наносится ущерб имуществу населения, народному хозяйству, окружающей природной среде. Различают ЧС по характеру источника (природные, техногенные, социальные и военные, а также по масштабам) (по ГОСТ 22.0.02).

Эвакуация – отселение в мирное время (далее – эвакуация) населения – комплекс мероприятий по организованному вывозу (выводу) населения из зон ЧС или вероятной чрезвычайной ситуации природного и техногенного характера и его кратковременному размещению в заблаговременно подготовленных по условиям первоочередного жизнеобеспечения безопасных районах (местах). Безопасный район (место) – территория, находящаяся вне пределов зоны вероятной чрезвычайной ситуации.